Minimální parametry:

Elektrický bojlerový konvektomat

- Počet vsunů 11 velikosti GN 1/1 s roztečí 65 mm

- Kapacita jídel na výdej 150-250

- Orientace vsunů na šíři

- Horký vzduch 30 - 300°C,  Pára 30 – 130°C

- Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%

- Regenerace potravin

- Volba trvalého osvětlení (halogenové minimálně 2-žárovky)

- Integrovaní ruční sprcha

- vícebodová teplotní sonda – minimálně 6-ti bodová

- trojité sklo rozevíratelné

- Hladký ovládací panel s tlakovým 8“ dotykovým displejem bez knoflíků

- Programování až 1000programů s 20 kroky

- Předem nainstalované programy – minimálně 300programů

- Možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce

- Možnost nastavení vlastní obrazovky (vzhled a nejpoužívanější funkce a programy)

- Program na sterilizaci a sušení

- Nízkoteplotní pečení a Delta T vaření

- Taktování ventilátoru

- regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7rychlostí

- Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří

- Klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře

- Konektor na připojení k PC (USB a LAN)

- Rychlý náhled programu se zobrazení spotřebované energie

- Vlastní diagnostický systém

- Automatický start, odložený start, kalendář

- Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)

- Automatické mytí komory a automatické odvápnění konvektomatu s práškovou chemií bez manipulace s tekutými chemikáliemi, s možností nastavení intenzity mytí podle míry znečištění

- Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel

- Chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací

- Bezesváré zaoblené rohy varné komory

- Příkon minimálně 18 kW maximálně 18,6 kW

- Vyvíječ páry bojlerový včetně injekčního se senzorem zavápnění, rekuperace přívodní vody

- Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 933 x 1046 x 821 mm

- Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)

  - PŘÍSLUŠENTVÍ:

    - Podstavec s 16 vsuny 1/1GN

Cena včetně:

Dopravy, zapojení a základní 2h školení

Minimálně 6-ti hodinové zaškolení odborným kuchařem od výrobce v provozu

Zajištění servisu do 24h od nahlášení poruchy.

Zajištění rychlého regionální servisu s certifikátem o odborném zaškolení – s reakčním dojezdem do 60minut. Platný certifikát o proškolení techniků a spolupráce s výrobce zařízení né starší jak 6měsíců.

Pozáruční odborný servis.

Dostupnost a garance náhradních dílů v Českého republice.

Odborné poradenství hot line servis a hot line odborných kuchařů od výrobce v českém jazyce zdarma.

Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu

Kuchařku, návod na obsluhu a prohlášení o shodě (CE) bezpečností listy chemie dodat se strojem.

Záruka na zařízení minimálně 2 roky.