Vitrína (včetně skel) do geologické expozice – 4 kusy

celková výška		180 cm

výška podstavce	80 cm

expoziční část		100 cm

šířka			80 cm

hloubka		60 cm

- plná záda

- boky a přední část prosklená

- v rozích stojky (hranoly) 5 x 5 cm s profilovaným žlábkem na zasunutí skla

- skla vysunovací nahoru

- skla 5 mm

- vrchní část plná s možností instalace osvětlení

- dřevo: smrk

Uvnitř každé vitríny bude bílé schodiště pro instalaci geologických vzorků

- bílé dřevo nebo dřevotříska

- šířka		75 cm

- hloubka 	55 cm

- výška		70 cm

- počet schodů	7 nebo 6 nebo 5

- hloubka schodu	7 cm (vrchní část hloubka 6 cm) / 8 cm (vrchní 7 cm) / 10 cm (5 cm)

- výška prvního schodu	21 cm / 22 cm / 20 cm

- výška dalších 7/6/5 schodů		7 cm / 8 cm / 10 cm

Vitrína (včetně skel) do historické expozice – 5 kusů

celková výška		180 cm

výška podstavce	80 cm

expoziční část		100 cm

šířka			80 cm

hloubka		60 cm

- plná záda

- boky a přední část prosklená

- v rozích stojky (hranoly) 5 x 5 cm s profilovaným žlábkem na zasunutí skla

- skla vysunovací nahoru

- skla 5 mm

- vrchní část plná s možností instalace osvětlení

- dřevo: smrk

Vrchní krycí rám (včetně skla) na vitrínu v expozici Verk – 5 kusů

3 kusy

šířka		165 cm

hloubka	65 cm

- sklo		5 mm

2 kusy

šířka		190 cm

hloubka	65 cm

- sklo		5 mm

Vitrína (včetně skel) na báňskou techniku – 1 kus

celková výška		120 cm

výška nohou		60 cm

expoziční část		60 cm

šířka			150 cm

hloubka		60 cm

- plná záda

- boky, přední a horní část prosklená

- v rozích stojky (hranoly) 5 x 5 cm s profilovaným žlábkem na zasunutí skla

- skla vysunovací nahoru

- skla 5 mm

- dřevo: smrk

Zábrany – stojky na provazovou zábranu – 20 kusů

základna čtverec	30 x 30 cm

výška tyče		100 cm

průřez tyče		5 x 5 cm

průměr otvoru 	15 mm

vzdálenost otvoru od vrchu	5 cm

Pojízdné desky - 61 kusů

USB desky 25 mm

- 4 kolečka otočná o 360°

135 x 80 cm – 7 kusů

190 x 90 cm

115 x 45 cm

230 x 50 cm

135 x 70 cm – 8 kusů

105 x 55 cm – 4 kusy

135 x 60 cm – 3 kusy

185 x 100 cm

125 x 60 cm – 4 kusy

110 x 60 cm – 2 kusy

175 x 90 cm – 2 kusy

125 x 70 cm

270 x 120 cm

170 x 60 cm

260 x 50 cm

130 x 70 cm – 2 kusy

225 x 65 cm

220 x 70 cm

140 x 75 cm – 2 kusy

130 x 50 cm

120 x 100 cm

140 x 60 cm

140 x 90 cm

120 x 120 cm

175 x 70 cm

180 x 65 cm

120 x 80 cm – 5 kusů

255 x 70 cm

235 x 85 cm

150 x 70 cm

135 x 75 cm – 2 kusy