Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace

Vyřizuje:

Ing. Tomáš Ondrášek

Naše značka

325/2021

Místo odeslání a datum

Kladno, dne 23. 11. 2021

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen Výzva)

Zadavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace, ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno; IČ 00069892, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl Pr. vložka 1166, kterou zastupuje Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel

(dále jen „Zadavatel“)

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) s názvem Server pro virtualizaci.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva. Uchazeč je povinen zadavatele upozornit na případné nejasnosti a chyby v podkladech, zejména pokud by mohly ovlivnit cenu zakázky.

Předmět a specifikace předmětu VZMR

Předmětem VZMR je dodávka serveru pro virtualizaci podle uvedené specifikace

| SERVER – 1 KUS |
| --- |
| Parametry serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám bez nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty rackmount s pohyblivým ramenem pro zachycení kabeláže |
| Třída serveru a bezpečnostní požadavky | vyloučeny jsou technologie firem, které BIS označila ve Výroční zprávě 2013 z 27. 10. 2014 jako potenciálně nebezpečné vyloučeni jsou výrobci, kteří v posledních 3 letech dodali na trh systémy se škodlivým softwarem |
| CPU | dvousocketový systém osazený dvěma min. 8-cores CPU s min. výkonem každého CPU podle benchmarku PASSMARK (www.cpubenchmark.net): High End CPUs: min. 14 400 bodů |
| RAM | DDR4 s podporou RDIMMM, LR-RIMM i NVDIMM požadujeme použití RDIMMs 2933MTs a server tuto rychlost podporuje bez degradace rychlosti server s minimálně 24 DIMM sloty osazeno min. 256 GB RAM (použity 32GB moduly) možnost rozšířit až na 3TB podpora memory sparing a mirroring |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 24x 2,5 palcových hot-plug disků server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme server s hot-plug disky: 24x min. 900GB 15k rpm 2,5“ hot-plug 2x min. 480GB M2 SSD pracující v RAID1 nezabírající sloty pro 2,5“ disky |
| Diskový řadič | diskový řadič s minimálními vlastnostmi: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6 Gbps se nepovoluje, pouze jako downspeed), 12 Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora NVRAM “Wipe” podpora End Device Frame Buffering (EDFB) podpora SED disků a SSD disků Load balancing podpora až 64 logických disků a 64TB LUN podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 8 GB cache typu NV (cache to flash) |
| Flash/USB Drive | interní USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru možnost osadit duální zrcadlené SD karty možnost osadit dvě zrcadlené M2 SSD s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB a oproti duálním zrcadleným SD kartám, tj. server umožňuje mít osazené všechny 3 možnosti zavádění najednou – USB, 2x SD, 2x SSD), zrcadlení pouze hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští |
| Síťové rozhraní | 1x síťová karta: 2x 10 GbE typu SFP+ + 2x 1 GbE typu GBASE-T (RJ-45), nepřipouští se slotové LAN karty 1x síťová karta: 4x 1 GbE BASE-T (RJ-45) |
| Interface | sériový port min. 5x USB, min. 3 z nich typu USB 3.0 základní přední zamykatelný kryt možnost osadit LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy atd.) s možností nastavit IP adresu a jiné základní údaje serveru |
| Sloty | možnost osazení až 8 sloty PCIe 3.0 |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje min. 1100 W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za 1600 W a 2000 W, včetně 2 m napájecích kabelů |
| Kompatibilita (podporované OS) | VMware 6.7 a vyšší (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® 2016/2019 with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému management serveru nezávislý na operačním systému možnost stažení aktualizací lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP) IPMI 2.0 vestavěná diagnostika komponent možnost uložení instalačního ISO obrazu OS na interní média managementu web GUI management vestavěný v managementu možnost přesměrování sériové linky managementu po LAN lokální a vzdálené CLI/SSH podpora IPv6 možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent podpora alertů emailem zabezpečená komunikace SSH/HHTPS podpora SNMP remote KVM konzole, média a podpora fileshare mount záznam a přehrání záznamu situace posledního crash-screen operačního systému integrace s Directory Services (AD, LDAP) nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů s možností failover konfigurace na jeden z portů na základní desce (LOM), management LAN rozhraní musí podporovat VLAN management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bez diskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta atd.) možnost doplnit integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru na dedikovanou SD kartu min. 16 GB pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky serveru server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) bez omezené funkcionality certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru možnost doplnit server o komponentu, která bude umět poskytovat bezdrátovou identifikaci serveru do smartphonu s Android i IOS a napojit se na současný management nástroj zadavatele pokud je jakákoliv z uvedených funkcionalit licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru na neomezenou dobu fungování serveru |
| Podpora a servis | podpora na 5 let v režimu 24x7x365 s reakční dobou nejpozději do 4 hodin od nahlášení, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách |
| VMware |
| Virtualizace | požadujeme dodání licence VMware vSphere Essentials pro 3 hosty v aktuální (nejnovější) verzi, vč. podpory a nároku na nové verze po dobu 5 let |
| WINDOWS SERVER |
| Operační systém | Microsoft Windows Server Datacenter 2019 ENG pro nabízenou konfiguraci (v souladu s aktuální licenční politikou pokrývající konfiguraci serveru) Microsoft Windows Server User CAL 2019: 70ks Microsoft Remote Desktop External Connector: 1ks |
| INSTALACE A DOPRAVA |
| Implementační práce, instalace, doprava | doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR požadujeme montáž serveru do racku, zapojení kabeláže, instalaci softwaru pro virtualizaci VMware včetně konfigurace a napojení na místní síť, tj. uvést server plně do provozu požadujeme migraci tři virtuálních serverů ze současného VMware prostředí verze: 5.5.0 (starý server) na nový server, OP systémy jsou: 2x Debian a 1x Symantec Messaging Gateway požadujeme instalaci jednoho virtuálního serveru s OS Windows Server 2019 se službami: DNS a DHCP, dále migraci domény a pravidel ze současného serveru (Windows Server 2012) na nový server za asistence administrátorů zadavatele |
| ZAŠKOLENÍ |
| Zaškolení | vyškolení administrátorů zadavatele v oblastech: Instalace serveru – základní informace k nastavení a správě VMware – základní administrace, plus jedna ukázková instalace s OS Windows Server 2019 OS Windows Server 2019 – rozdíly mezi nižšími verzemi |

Místo plnění

Místem plnění je Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace, ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno.

Forma podání nabídek

Nabídky na VZMR se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem nebo podpisem oprávněné osoby a označené Veřejná zakázka – Server pro virtualizaci. Neotevírat. Na obálce bude uvedena adresa, na kterou je možné obálku vrátit, pokud by nabídka byla dodána po lhůtě podání.

Adresa a termín podání nabídek

Adresa: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o., ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno.

Lhůta pro podání nabídek končí ve čtvrtek 9. 12. 2021 ve 10:00 hodin.

Požadavek zpracování nabídky

Nabídkovou cenu Dodavatel stanoví v Kč jako cenu celkovou, tzn. včetně všech souvisejících nákladů (dopravné, balné, či jakékoliv jiné vedlejší náklady).

Spolu s nabídkovou cenou bude součástí nabídky také závazek termínu dodání.

Dodavatel může podat jen jednu nabídku, ve které bude jen jedna varianta řešení.

Nabídkovou cenu nebude možné dodatečně překročit nebo změnit.

Nabídková cena bude stanovena v Kč, a to v členění: 1/ nabídková cena bez DPH, 2/ procentní sazba DPH, 3/ výše DPH v Kč a 4/ nabídková cena celkem, včetně DPH.

Účastník předloží nabídku v jednom výtisku. Všechny listy budou spojeny, aby byla zabezpečena celistvost nabídky, a budou čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny strany nabídky budou očíslovány souvislou řadou. Originály či úředně ověřené kopie dokumentů není třeba číslovat.

Součástí nabídky bude vyplněná Přílohy č. 1 Krycí list a Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti a aspekt odpovědného zadávání.

Hodnocení nabídek

Hodnocení bude provedeno v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Nabídky budou hodnoceny podle dvou kritérií:

nabídková cena (90 %)

termín dodání (10 %)

Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny a termínu dodání celé zakázky. K uzavření smlouvy bude poté vyzván Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

O výsledku budou uchazeči informováni e-mailem do pěti pracovních dnů po ukončení výběrového řízení.

Termín plnění

Uchazeči, jehož nabídku komise vyhodnotí jako nejvýhodnější, předloží Zadavatel návrh smlouvy. Pokud Dodavatel nebude mít žádné připomínky, odešle parafovanou smlouvu do 3 pracovních dnů zpět Zadavateli.

Termín plnění se pak předpokládá co nejdříve po parafování smlouvy. Konkrétní termín bude stanoven dohodou.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní a další podmínky smluvního vztahu mezi Zadavatelem a Dodavatelem budou podrobně zapracovány do smlouvy.

Faktura bude proplacena se splatností 14 dnů po převzetí 100 % zakázky. Zálohové platby Zadavatel neposkytuje.

Kontaktní osoby

Ing. Tomáš Ondrášek, mail: reditel@svkkl.cz, tel. 608 059 089

Andrej Chalupník, mail: chalupnik@svkkl.cz, tel. 601 361 887 (technické dotazy)

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo VZMR kdykoli do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu, a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy, pokud bude připravena vybraným dodavatelem. Při tomto jednání nesmí dojít k porušení zásad uvedených v ustanoveních zákona.

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky a účastí v poptávkovém řízení.

Tato veřejná zakázka není zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle úst. § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Kladno, dne 23. 11. 2021

Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o.

Přílohy

Přílohy č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti a aspekt odpovědného zadávání