Technická specifikace

Název  akce:      III/11217 Kuňovice-Mnichovice les

Místo realizace: silnice III/11217 od kř.se sil.II/112 za  obec Mnichovice v okr.Benešov

Staničení : 0,00-2,800 a 3,750-4,950 km,průměrná šířka je 5,3 m,celk.plocha 21 200 m2

Popis současného stavu:

Jedná se část komunikace III. třídy,z obce Kuňovice za obec Mnichovice (mimo průtahu obcí). Komunikace je v nevyhovujícím stavu,je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy.Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11217.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno seříznutí krajnic s odhozem, část krajnic (1 400 m2) bude seříznuta s naložením a odvozem na určenou skládku, bude provedeno čištění příkopů frézou, 400 bm hloubení s odvozem na skládku, zafrézování zápichů, zametení, spojovací postřik. Položení vyrovnávky ACL16 v tl.4 cm, položení ACO11 v tl.5 cm, prořez a zalití spár. Zřízení krajnice v š.30 cm a VDZ vodící proužky v š 12,5 cm, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby. Geodetické zaměření skutečného stavu opravy.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 60 měsíců

Předpokládaná lhůta plnění:   6  týdnů

Platební podmínky: Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  04 – 06/2022

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:JUDr.Luděk Beneš,e-mail:ludek.benes@ksus.cz,tel.725144165

Oblastní provozní technik: Jiří Šrankota,e-mail:jiri.srankota@ksus.cz,tel.:724216636

Provozní cestmistr: Josef Klápa,e-mail:josef.klapa@ksus.cz,tel.:602287493

Správní cestmistr : Miluše Hrejzková,e-mail:miluse.hrejzkovaksus.cz,tel.:724364630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Josef Klápa