Technická specifikace

Název  akce:      III/11818 Smolotely - Milín

Místo realizace: silnice III/11818 Smolotely - Milín, okres Příbram

Staničení : od  5,145  do  12,375 km,  délka úseku  7,230  km,  prům. šířka 5,88m, plocha

42 528 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Smolotely a Milín. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11818.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Provést seříznutí krajnic. Geodetické zaměření stavby a odsouhlasení rozsahu prací. Odfrézování části živičného krytu v tl. 50mm, provedení lokální vyrovnávky před pokládkou ACo11, výškové vyrovnání kananalizačních poklopů a vpustí, provedení očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACo 11S v tl. 50mm v celé šíři vozovky bez středové spáry. Odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice, geodetické zaměření skutečného stavu opravy. Provést návrh a projednat realizaci DIO, zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Financování: z prostředků SFDI 2022

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník,vážní lístky (balená), zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 04 – 06/2022 -6 týdnů

Přílohy: Rozpočet, výkaz výměr

Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Oblastní provozní technik :  Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, 724 216 636

Provozní cestmistr: Petr Vašek, petr.vasek@ksus.cz, 602 577 672

Vedoucí oblasti Benešov :  JUDr. Luděk Beneš, e-mail: ludek.benes@ksus.cz,  725 144 165

Správní cestmistr : Alena Papežová, alena.papezova@ksus.cz, 702 253 367

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vašek Petr