Technická specifikace

Název  akce:  II/114  Stará Huť – LIDL

Místo realizace: silnice II/114 Stará Huť- Dobříš , okres Příbram,

Staničení : Silnice č. II/114 v km  30,413 – 31,003 - dl. 590 m mezi uzlovými body  ULS 1243 A003 – 1243A032 a III/11628 Prachanda v km 8,999 – 9,074 v ULS 1243A01808 – 1243A003

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy v průtahu města Dobříše.. Komunikace jsou ve špatném  stavu, způsobeném opakovanými mrazovými cykly vždy po zimním období a v kombinaci zatížením dopravou. Vozovky vykazují  mozaikové a síťové trhliny s tvorbou výtluků a plošných rozpadů.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu silnice II/114 a III/11628.

Rozsah prací je specifikován v rozpočtu a výkazu výměr, který je součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Provedení zápichu v délce 6 m a frézování v průtahu města Dobříše v celé ploše v tl. 5cm až k napojení na nový koberec v křižovatce u restaurace Prachanda, provedení sanačních konstrukčních vrstev tl.35cm.  (obsahující zaříznutí, odtěžení,  odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, separační geotextilií, 15 cm ŠD, KZC tl. 12 cm, ACP 22 – tl. 8 cm), čištění vozovek metením-samosběr ,provedení spojovacího postřiku, pokládka ACo 11+ v tl.5cm s vyrovnávkou ACo 11+ . Součástí dodávky je vodorovné dopravní značení (přechod pro chodce v plastu a zastávka BUS, vodící  čáry v šíři 12,5 cm)  a  ošetření pracovních spar proříznutím a asfaltovou zálivkou. V rozpočtu je počítáno s provedením proříznutí středové a příčných spár, za předpokladu, že bude vyřízeno DIO s úplnou uzavírkou opravovaného úseku, jinak bude z celkové částky z rozpočtu odečteno proříznutí středové spáry. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  60 měsíců

Platební podmínky: Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát).

Termín realizace: 5 týdnů, 04 – 06/2022

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr, slepý rozpočet,

## Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Oblastní provozní technik – zástupce vedoucího oblasti :  Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, 724 216 636

Provozní cestmistr: Jan Langhans, jan.langhans@ksus.cz, 723673073

Vedoucí oblasti Benešov:JUDr. Luděk Beneš, e-mail: ludek.benes@ksus.cz, tel.: 725 144 165

Správní cestmistr : Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz, 725 561 304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Langhans Jan – 11.11.2021