ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601 fax 312 256 610

IČ 75030926

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE – část A

Transportní plicní ventilátor

- turbínová technologie (nezávislost na zdroji kyslíku)

- hmotnost max. 4 kg

- rozměry vlastního přístroje max. 220 x 140 x 140 mm,

- možnost podávání O2 v rozmezí 21-100% po připojení ext. zdroje (vč. koncentrátoru)

- el. napájení ze sítě vozidla, bateriový provoz až 8 hod.

- barevný displej ovládaný knoflíkem/tlačítkem

- invazivní, neinvazivní ventilace

- režimy VCV/IPPV, CPAP, SIMV, CPAP+PS, manuální ovládání

- nastavení PEEP na přístroji

- hygienický filtr na vstupu

- automatická kontrola funkce

- SD karta pro ukládání dat přístroje a možnost aktualizací

- dechový objem 50 – 2000 ml

- stupeň ochrany min. IP54

- variabilní nosné jednotky

- prohlášení o shodě

- návod v ČJ elektronicky i v papírové podobě

- zaškolení personálu dle platné legislativy zdarma