ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

tel. 312 256 601 fax 312 256 610

IČ 75030926

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE – část B

Transportní plicní ventilátor 
• ventilátor musí být vhodný pro ventilaci všech věkových skupin pacientů (dospělý, dítě, 
kojenec/novorozenec od 3 kg) 
• nezávislost chodu ventilátoru na přívodu stlačeného medicinálního vzduchu, tj. s vlastní 
integrovanou turbínou, 
• vstup pro medicinální kyslík – vysokotlaký vstup i nízkotlaký vstup, 
• ventilační režimy – řízené, podpůrné a odvykací: CMV (VCV), PCV, SIMV, PSIMV, PSV, CPAP, PRVC
• bezpečná urgentní ventilace dle nastavení ideální hmotnosti pacienta (IBW) (Vte/IBW) 
• záložní APNEA/BACKUP ventilace, 
• ovládání ventilátoru pomocí dotykového barevného displeje (min. 8“) 
• uživatelské rozhraní v českém jazyce, 
• ventilační parametry: 
             oVt v min. rozmezí od 20 ml do 2000 ml, 
             o RR v rozsahu min. 2-60 dechů/min, 
             o FiO2 v min rozsahu 21-100 % (plynule v celém rozsahu), 
             o PI v rozsahu min. 5-50 cmH2O, 
             o PEEP v rozsahu 0–20 cmH2O, 
             o flow trigger – min. rozsah 1–10 l/min; 
• monitorované parametry: 
            o Ppeak/Pinspi, PEEP, VTi, MVi, VTe, MVe, RR, FiO2, únik, 
            o poměr I:E, Ti/Ttot 
            o kapnometrie/kapnografie  - hodnota etCO2, křivka, smyčka Vt/etCO2 
• grafické zobrazení monitorovaných parametrů 
• inspirační a exspirační pauza 
• barevné odlišení řízených a spontánních dechů pacienta 
• zobrazení časového údaje o celkové délce ventilace pacienta 
• bateriový provoz min. 4 hodiny, výměna baterie za provozu ventilátoru 
• hmotnost přístroje max 4,0 kg včetně interní baterie
• výrazný optický alarm – alarmové funkce rozděleny do skupin (pacientské, technické) 
• použití běžného dvoucestného pacientského okruhu standardních rozměrů a bez přídavných 
   sensorů pro měření ventilačních parametrů 
• snadná obsluha přístroje a údržba příslušenství, jednoduché uživatelské testy, možnost 
 spuštění a chodu ventilátoru bez uživatelských testů 
• certifikace přístroje pro provoz ve vozech ZZS a leteckém provozu ( EN13718 standard and 
RTCA DO-160F) 
• možnost integrace a nabíjení v certifikovaném držáku (EN 1789) 
• požadované příslušenství – transportní brašna, základní pacientské příslušenství (min. 2 sady 
 okruhů pro dospělé a děti) včetně kompletního příslušenství pro kapnometrii

● prohlášení o shodě

● návod v ČJ elektronicky i v papírové podobě

● zaškolení personálu dle platné legislativy zdarma