Specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky

„Nákup zvedáku a přístroje na měření geometrie kol „

Vymezení plnění VZ:

Akce: Dodávka zvedáku a přístroje na měření geometrie kol

Zadavatel: Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Technické podmínky a požadavky - zvedák:

- Elektro – hydraulický čtyřsloupový plošinový s úpravou pro měření geometrie kol

- Nosnost minimálně 4 200 kg

- hmotnost – do 1 600 kg

- provedení montáže odpovídajícího kabelu s požadovanou délkou

- zajištění revize elektrického připojení zařízení

- zajištění proškolení obsluhy

- zvedák musí obsahovat: ochranu proti přetížení

- celková výška maximálně 2 260 mm

- Včetně kotev do betonu

- Včetně přízdvihu

- Bezpečnostní a provozní prvky

Technické podmínky a požadavky – přístroj na měření:

- Kompletní měření geometrie kol

- Bezkabelové měření, přesnost měření

- Měření vozidel s rozvorem do 6m

- Vyměnitelné měřící hlavy

- Tři  měřící postupy (standardní, rychlý,volný)

- Měření přídavných hodnot

- Uživatelské prostředí v českém jazyce

- Pro vozidla s disky minimálně do 21“

- Nosnost otočné plošiny minimálně 1 500 kg

- Kalibrace a kontrola

- Montáž a zaškolení obsluhy

- „Live“ zobrazení měřených hodnot

- Součástí zařízení -  PC s licencovaným systémem Windows , LCD monitor, klávesnice, myš a tiskárna.

- Databáze předepsaných hodnot

Veškeré součásti dodávky požadujeme nové, tedy nepoužité a nerepasované.

Dodavatel musí počítat s určením doby dodávky zadavatelem (nelze sobota, neděle, pozdní odpolední a večerní hodiny). V ceně montáže je odborná montáž, zprovoznění, revize a zaškolení včetně kotvícího materiálu.