| Název zakázky: | Dodávka PC do učebny VYT |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 |
| Adresa zadavatele: | Jana Palacha 1840, 27201 Kladno |
| Kontaktní osoba: Telefon: Mail: | Ing. Jiří Placata 312291023 placata@spskladno.cz |

Zadavatel požaduje kompletní plnění všech položek zakázky, zakázka není rozdělena na jednotlivé samostatné části

| Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky | Návrh uchazeče (technické parametry nabízeného zařízení) | Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Předmětem dodávky je 16ks stolních počítačů včetně příslušenství s níže uvedenými minimálními technickými požadavky |  |  |
| Konstrukční provedení jednotky: mini/micro tower PC, min. 2x USB 2.0 a lepší na přední straně. Pozice pro disky a mechaniky min. 1x 5,25" externí, 1x 3,5" interní. |  |  |
| Napájecí zdroj: výkon min. 250W, účinnost 80plus a lepší, aktivní PFC, automatická regulace otáček ventilátoru |  |  |
| CPU: celkového průměrného výkonového ekvivalentu 14100 bodů a lepší (dostupný na http://www.cpubenchmark.net), celkový průměrný výkonový ekvivalent při použití pouze jednoho výpočetního jádra 2750 bodů a lepší (dostupný na http://www.cpubenchmark.net), počet výpočetních jader 8 fyzický, L3 cache 12 MB, TPD max. 65W, CMOS 14 nm a lepší, součástí bude standardní chladič |  |  |
| Základní deska: min. 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4, 1x PCI Express x1, sloty pro RAM 4x, max. osaditelná RAM 64GB, min. 4x SATA, 1x M.2 connector (Socket 3, M key, typ 2242/2260/2280 SATA a PCIe x4/x2 SSD popora), min. 6× port USB 3.1 Gen 1 ( z toho min 1x USB-C) a min. 2× port USB 2.0/1.1 |  |  |
| Grafická karta: integoravaná do čipu CPU min. 950 bodů (passmark dostupný na http://www.cpubenchmark.net), výstupy min. 1xHDMI a 1x displayport, součástí dodávky bude datový kabel 2m délky displayport-dvi |  |  |
| Paměť operační: min 16GB DDR4 2666Mhz, dualchannel ( 2x 8GB), polovina patic na MB volná |  |  |
| SSD disk M.2 SATA: kapacita min. 240GB, rychlost čtení min. 545MB/s |  |  |
| Hard Disk: technologie HDD, kapacita min. 1TB, formát 3,5", 7200rpm, cache min. 64MB |  |  |
| Mechanika médií: DVD-RW, interní |  |  |
| Karta síťová: min. 2x RJ45 Ethernet 10/100/1000, jedna karta může být integrovaná na MB a druhá v rozšiřujícím slotu PCI Express (vzhledem k určení není přípustná druhá síťová karta jako modul do USB) |  |  |
| Karta síťová WIFI: min. 1x 802.11n 150Mbps a lepší, může být v rozšiřujícím slotu PCI Express (vzhledem k určení není přípustná wifi karta jako modul do USB) |  |  |
| Další řadiče: na zadní stranu skříně bude vyveden min. 1x sériový port COM (RS232) s konektorem DB9M a min. 1x paralelní port LPT DB25F, lze vyvést z MB (pokud obsahuje) nebo osadit řadič do PCI Express (vzhledem k zajištění 100% kompatibility nejsou přípustné redukce např. z portů USB) |  |  |
| Karta zvuková: min. HD Audio Interní |  |  |
| Čtečka paměťový karet: interní do 3,5" šachty či napevno umístěná v přední části skříně |  |  |
| Speciální charakteristické vlastnosti: Pokročilé funkce správy - možnost vzdálené správy, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu do BIOSu, možnost zablokování bootu z DVD, z USB portů, možnost zablokování vybraných zařízení tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  |  |
| Příslušenství: lávesnice česká 101 USB, myš optická, USB, 2-3 TL s kolečkem, černá od stejného výrobce jako je základní jednotka PC |  |  |
| Operační systém: - nevyžadován |  |  |
| Záruka: min. 2 roky |  |  |