D1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

„DSP“

V Českých Budějovicích dne 6.11.2018						Patrik Rakowski

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení je stávající. Viz výkresová část. Bezbariérové užívání je taktéž stávající. Jedná se o stávající stavbu, která bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem.

Stávající stav

Stavební objekt byl postaven v 50. letech minulého století a je založený na základových pasech. Zděná stavba z cihel děrovaných tl.450mm  je přízemní s částečným podsklepením. Stropy železobetonové. Plochá střecha ve dvou úrovních je pokryta asfaltovými pásy. Odvodnění střech je pomocí atikového okapu do svodu pod zem. Pravděpodobně do dešťové kanalizace. Předpokládaná skladba podlah v suterénu bez tepelné izolace ze železobetonu s asfaltovou hydroizolací. Vnější omítka je vápenocementová břízolitová v šedé barvě. Vnitřní omítky štukové. Okna byla vyměněna v roce 2009 za bílá plastová s izolačním dvojsklem U=1,4 W/(m2·K). Oplechování parapetů ze zinkového plechu opatřené modrým nátěrem. Dveře vstupní plastové bílé. Okolo stavby je proveden betonový chodník z litého betonu. Vytápění objektu je řešeno radiátory, centrálně elektrokotli. Na fasádách jsou umístěny větrací tvarovky, větrací mřížky, vzduchotechnické potrubí, lampy příslušící k objektu, světla, hromosvody, okapní svody, čidla apod., vše je popsáno ve výkresové části. Osvětlení v objektu je řešeno převážně zářivkovými svítidly, v některých místnostech žárovkovými svítidly. Ovládání osvětlení je provedeno pomocí klasických vypínačů.

Zhodnocení stávajícího stavu

Objekt se nachází v blízkosti řeky Vltavy, kde dochází díky zvýšené vzdušné vlhkosti v zimním období k častým mlhám, které namrzají na podchlazeném povrchu budov. To má za následek rychlejší degradaci fasád a kovových prvků na objektu. Stávající nevzhledný stav objektu má několik příčin, které jsou dány jednak stářím objektu a také zvýšené vlhkosti v okolí stavby. Vnější konstrukce jsou viditelně dožité a dochází k zatékání do objektu. V důsledku namáhání obvodového zdiva výkyvy teplot a povětrnostními vlivy dochází k drobným poruchám i u nosného obvodového zdiva a na fasádě. Dále se na objektu vyskytují některé chybné detaily, které mají za následek opět nežádoucí projevy od vlhkosti. V zimním období dochází díky tání sněhu a následnému zamrznutí zejména u průchodu svislého odpadního potrubí. V důsledku tohoto nesprávného řešení odvodu dešťových vod dochází ke smáčení vnější omítky, což vede k následným poruchám fasády. Dalším špatným detailem je předsazená soklová římsa, nebo podesta u schodiště. Zde dochází k rozstřikování dopadající vody a následné degradaci povrchu.

Z výše uvedeného vyplývá, že drtivou většinu uvedených poruch lze řešit zateplením obvodových konstrukcí a plochých střech

Bezbariérové užívání stavby

Objekt splňuje požadavky na bezbariérové užívání stavby na základě vyhlášky 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový přístup je jihozápadní strany.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

- BOURACÍ PRÁCE

Bourací práce před zahájením zateplení fasády budou následující. Odstraní se okapový betonový chodník okolo celé stavby. Dále se odkope zemina u základu, tak aby se mohl následně zateplit sokl extrudovaným polystyrenem 0,5m pod terén a 1,0m nad terén. V místě u svodného potrubí okapu se odstraní stávající litinový gajgr a umístí se nový s posunutím o tloušťku izolantu. Zemina se bude deponovat na pozemku investora, v případě nepoužitelnosti se odveze na skládku. Ze severovýchodní strany u vchodu do bytu správce bude odstraněna předsazená konstrukce zastřešení a zarovná se ze stávající fasádou. Demontují se veškeré okapové svody, budou nahrazeny novými. Na plochých střechách se odstraní oplechování atik a žlabů. Hromosvod je v dobrém stavu, demontuje se, nastaví o tl. nové skladby střešního pláště a bude zpět použit. Z jihozápadní strany u vstupu do 1.NP dojde k odstranění oplechování železobetonové konzoly.

Upraví se stávající oplocení a zábradlí u schodiště a z boků objektu, které jsou kotveny do obvodového zdiva. Popis úpravy je popsán níže bod l) ocelové konstrukce a také ve výkresové části.

ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

Odtěžení zeminy u soklu základových pasů bude provedeno rypadlem, nebo ručně – upřesněno před realizací stavby. Rozsah výkopových prací je patrný z výkresu řezu objektem, použitelná mechanizace není předepisována.

Dočasný zábor pro provedené stavebních prací je patrný z PD záborový elaborát.

V případě nutnosti záboru komunikace pro výstavbu bude včas zábor vyřízen dodavatelem stavby.

Místa skládky přebytečných materiálů není zapotřebí předepisovat. Materiál bude deponován na pozemku k následným zásypům a terénním pracím. Případný zábor komunikací bude projednán s majitelem pozemku v dostatečném předstihu před realizací.

ZÁKLADY

Jsou stávající, pouze dojde k odkopání terénu k základovému pasu, tak aby bylo možné zateplit extrudovaným polystyrenem soklovou část objektu.	 Základové pasy nebudou nijak měněny.

VODOTĚSNÉ IZOLACE

Před tepelnou izolaci v soklu bude vložená ochranná hydroizolace z nopové folie.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Svislé obvodové zdivo jsou stávající z CD tl 300mm a 450mm.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Vodorovné konstrukce stropů jsou ze železobetonu a nebudou se nijak upravovat.

KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ

Stávající střešní konstrukce je tvořena ze dvou samostatných střešních rovin. Hlavní střešní rovina má nosnou konstrukci z železobetonu, který je uložen ve spádu a tvoří tak spádovou vrstvu. Na desce je vrstva škvárového zásypu a další betonová deska, na které jsou nataveny asfaltové pásy. Tato stávající konstrukce je dle místního šetření v dobrém stavu a bude použita pro navrhovanou skladbu.

Druhá střešní konstrukce je tvořena obdobným způsobem. Hlavní nosná část z ŽB desky je nyní vodorovná a spádovou vrstvu tvoří vrstva škvárového zásypu, přes kterou je překlenuta betonová deska. Na této desce jsou nataveny asfaltové pásy. Také tato konstrukce je dle místního šetření v dobrém stavu a bude použita pro navrhovanou skladbu.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Na stávající asfaltové pásy se ukotví tepelná izolace ze stabilizovaného pěnového polystyrenu λ=0,037 W/m.K v tl. 320mm pro hlavní střešní konstrukci a na druhou střechu bude použit stabilizovaný pěnový polystyren λ=0,031 W/m.K v tl. 270mm, aby navrhovaná skladba střešního pláště nezasahovala do oken osvětlující vnitřní chodbu. Na tepelnou izolaci se položí separační vrstva z netkané textilie a na ní se mechanicky ukotví PVC-P folie.

TEPELNÉ IZOLACE

Sokl je zateplen XPS tepelnou izolací λ=0,032W/m.K v tl. 150mm a 160mm. V místech, kde je stávající sokl, je fasáda vystoupena o 10mm a je použita tepelná izolace tl. 150mm. XPS desky budou nově použity 0,5m pod terén a 1,0m nad terén.

Na zbylé fasádě je použita tepelné izolace z fasádního polystyrenu λ=0,032W/m.K 150mm a 160mm. Na stávající fasádě je část o 10mm vystouplá a proto jsou navrženy dvě rozdílné tl. tepelného izolantu, aby výsledná fasáda byla v jedné rovině.

Římsy, konzole a pilíř budou obaleny shodnou tepelnou izolací jako na fasádu o tl, 150mm.

Venkovní hlavní schodiště je staticky uloženo na středové zdi, která je vetknuta do stávajícího objektu. Abychom částečně přerušili tepelný most, je tato stěna ve styku s objektem z obou stran obalena do 1,5m od objektu 50mm fasádním polystyrenem  λ=0,032W/m.K.

Na špalety, nadpraží a parapety jsou přilepeny desky z fasádního polystyrenu λ=0,032W/m.K tl. 20mm a 30mm.

Střešní pláště jsou zatepleny stabilizovaným pěnovým polystyrenem λ=0,031 W/m.K v tl. 270mm na menší střeše, kde jsme limitováni výškou střešní kce a proto je použitý lepší izolant. A větší střecha je zateplena stabilizovaným pěnovým polystyrenem λ=0,037 W/m.K v tl. 320mm.

PODLAHY

Nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností nebudou nijak měněny.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

EXTERIĚR

Vnější zdivo

- Navržena tenkovrstvá silikonová omítka zrnitosti 1,5mm

- Barevnost je řešena v odstínech hnědé a je patrná z PD Architektonická studie

- Stěna podpírající schodiště a podhled bude nově vymalován na bílo celkem cca 37m2

INTERIÉR

Vnitřní zdivo

- Stávající vnitřní štuková omítka se nebude upravovat

OCELOVÉ KONSTRUKCE

V rámci zateplení objektu je nutné upravit stávající oplocení a zábradlí, které jsou v těsné blízkosti objektu nebo jsou přímo kotveny do stávajícího objektu. Vše je nutné posunout o tl. izolantu a prvky, které byli kotveny do stávajícího objektu se musí nově ukotvit do nových konstrukcí, abychom eliminovali tepelné mosty. Vše je patrné v pohledech PD.

Stávající oplocení bude v rámci úprav obroušené, natřené antikorozní základovou barvou a následně natřené barvou v odstínu světlé hnědé. Zkracovat se budou vždy statické části, šířka vstupních branek musí být zachována. Pokud byl původní prvek kotven do objektu, musí se nově kotvit do navrhovaných sloupků, tyčí.

OKNA, DVEŘE

Stávající

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu tloušťek dle rozvinutých šíří, bez dalších povrchových úprav.

Budou nové podokapní žlaby a svody viz PD a nové venkovní parapety.

Údaje o technickém vybavení objektu (ZI, EI, ÚT, PLYN)

- Zdravotní instalace:	Není řešeno

- Elektroinstalace:        	Není řešeno

- Ústřední vytápění:    	Není řešeno

- Plyn:   	Není řešeno

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

Vytápění:

Vytápění je stávající ústřední teplovodní centrálními elektrokotli Protherm 24K o jmenovitém výkonu 24kW (2ks). Projektová dokumentace neřeší výměnu zařízení.

Příprava teplé vody:

Příprava teplé vody stávajícím způsobem. Ohřev teplé vody je zajištěn třemi elektrickými zásobníky OKCE 200, o objemu 200l a jmenovitém výkonu 2,2kW. Projektová dokumentace neřeší výměnu zařízení.

Osvětlení:

Osvětlení stávajícím způsobem. Projektová dokumentace neřeší výměnu zařízení.

Vzduchotechnika:

Výměna vzduchu je zajištěna stávající okny. V objektu je i stále funkční vzduchotechnika. Projektová dokumentace neřeší výměnu zařízení.