Příloha č.3 Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu  „Dodávka tabletů pro výuku studentů“

Nabídka každého tabletu musí splňovat parametry:

- Celokovové tělo

- Procesor: CPU min. 2,4 GHz; 8 jader

- Operační systém: Google Android, min. verze 9.0

- Operační paměť: nejméně 4 GB RAM

- Úložná kapacita tabletu: min. 64GB

- Paměťová karta: min. 256GB

- Čtečka paměťových karet: minimálně kapacity 256GB

- Konektivita: Wi-Fi 802.11 a,ac,ad,e,g,n, Bluetooth, USB Type-C, audio headphone-out, mikro HDMI, slot na Micro SD, GPS

- Displej: 10“ - 12” IPS s rozlišením alespoň 2560x1600

- Web kamera: ano

- Čtečka otisků prstů: Ano

- Fotoaparát: min. 13MPx

- Zvláštní výbava: stylus, pouzdro