Technická zpráva

POPIS ZÁMĚRU

Jedná se o záměr výměny stávajících plechových garážových vrat a dveří do exteriéru. Přesné zaměření proběhne před realizací.

Vrata 1

Jedná se o demontáž a odstranění dvoukřídlých zalamovacích ocelovoplechových vrat

včetně pojezdových kolejnic a kotvících prvků. Po demontáži bude zdivo zednicky začištěno a opatřeno malbou.

Bude provedena instalace nových rolovacích garážových vrat z hliníkových lamel s PUR výplní. Vrata budou vybavena elektrickým pohonem a budou ovládána čtečkou čipů. Vrata budou vybavena standardním motorem pro cca 20 denních cyklů. Vrata a veškeré prvky budou v provedení RAL 7016.

Vrata 2

Jedná se o demontáž a odstranění dvoukřídlých posuvných ocelovoplechových vrat včetně pojezdových kolejnic a kotvících prvků. Po demontáži bude zdivo zednicky začištěno a opatřeno malbou.

Bude provedena instalace nových rolovacích garážových vrat z hliníkových lamel s PUR výplní. Vrata budou vybavena elektrickým pohonem a budou ovládána čtečkou čipů. Vrata budou vybavena standardním motorem pro cca 20 denních cyklů. Vrata a veškeré prvky budou v provedení RAL 7016.

Vrata 3

Jedná se o demontáž a odstranění dvoukřídlých otvíravých ocelovoplechových vrat

včetně prvků elektrického otvírání. Po demontáži bude zdivo zednicky začištěno a opatřeno malbou.

Bude provedena instalace nových rolovacích garážových vrat z hliníkových lamel s PUR výplní. Vrata budou vybavena elektrickým pohonem a budou ovládána čtečkou čipů a pomocí stávajících detekčních podložek instalovaných v podlaze. Vrata budou vybavena motorem pro kapacitní garáže cca 100 denních cyklů. Vrata a veškeré prvky budou v provedení RAL 7016.

Dveře

Jedná se o demontáž a odstranění stávajících plechových dveří včetně ocelové rámové zárubně.

Otvor bude rozšířen na rozměr 930mm. Bude osazena nová ocelová rámová zárubeň typu R s tříbodovými závěsy. Budou osazeny nové plechové plné dveře s rozetovým nerezovým kováním.

Zárubeň a dveře budou provedeny v laku RAL 7016 mat.

Vše bude následně zednicky začištěno a proveden nový nátěr v barvě fasády.

B.2) NÁVAZNÉ PROFESE

Dodávka bude zahrnovat připojení na elektrickou síť včetně přívodního kabelu a jištění. Místo napojení bude určeno objednatelem.

Bude provedeno veškeré zednické začištění – omítky a malby.

C) DODÁVKA

Výrobky musí splňovat legislativní a normové požadavky pro ČR a EU. Výrobky musí mít prohlášení o shodě pro ČR. Součástí dodávky bude následná revize elektro.