| Specifikace předmětu plnění - nákupu jednoho kusu nového osobního automobilu |
| --- |
| Specifikace technických požadavků a výbavy | Splňuje ** |
| Palivo – benzín | ANO / NE |
| Karoserie typ fastback / liftback / hatchback | ANO / NE |
| Zdvihový objem 1400 – 1600 cm3 | ANO / NE |
| Výkon 100 – 115 kW | ANO / NE |
| 7-mi stupňová automatická převodovka | ANO / NE |
| 5 dveří | ANO / NE |
| Pro přepravu max. 5-ti osob | ANO / NE |
| Rozvor kol cca 2660 – 2715 mm | ANO / NE |
| Objem zavazadlového prostoru min. 530 l | ANO / NE |
| Splnění bezpečnostní normy min. 5* Euro NCAP | ANO / NE |
| Splnění emisní normy (do 110 g/km) | ANO / NE |
| Průměrná udávaná spotřeba do 5l/100 km | ANO / NE |
| objem nádrže 40 – 48 l | ANO / NE |
| Startování tzv. bezklíčové | ANO / NE |
| Dálkové centrální zamykání vozidla | ANO / NE |
| Airbagy – min. počet 6 | ANO / NE |
| Tlačítko na přivolání pomoci v případě nouze (tísňové volání) | ANO / NE |
| Ukazatel tlaku v pneumatikách na přístrojové desce | ANO / NE |
| funkce tempomatu | ANO / NE |
| Konektivita – dotykový display vel min. 10“ s bezdrátovým připojením k mobilnímu telefonu | ANO / NE |
| Přední a zadní parkovací senzory | ANO / NE |
| Klimatizace | ANO / NE |
| Vyhřívání předních sedadel | ANO / NE |
| Výškově nastavitelná přední sedadla | ANO / NE |
| Elektrické sklápění předních zrcátek | ANO / NE |
| Vyhřívané čelní sklo vč. tzv. dešťového senzoru | ANO / NE |
| Kontrola zapnutí pásů u přepravovaných osob | ANO / NE |
| Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu | ANO / NE |
| Požadované Systémy min. ABS, ASR + možné i další | ANO / NE |
| Asistent rozjezdu do kopce | ANO / NE |
| 3bodové bezpečnostní pásy vzadu – pro 3 osoby | ANO / NE |
| Osvětlení zavazadlového prostoru | ANO / NE |
| Přední a zadní loketní opěrky | ANO / NE |
| Barva karoserie modrá metalíza – konkrétní barva modré barvy dle výběru zadavatele | ANO / NE |
| Kola vel. 16“, lehká slitina | ANO / NE |
| Multifunkční kožený volant | ANO / NE |
| Zásuvka na 12V | ANO / NE |
| Zásuvka USB min. 2x | ANO / NE |
| Výstražný trojúhelní, lékárnička | ANO / NE |
| Sada na výměnu pneumatik (klíč na kola, zvedák na vůz) | ANO / NE |
| Rezervní kolo | ANO / NE |
| Spodní kryt zadní nápravy | ANO / NE |
| koberečky | ANO / NE |
| Asistent rozjezdu do kopce | ANO / NE |
| Navigace v českém jazyce | ANO / NE |
| Veškeré návody, manuály v českém jazyce | ANO / NE |
| Podpora na opravu v zemích EU | ANO / NE |
| Informace o dopravní situaci online | ANO / NE |
| Aktualizace map online | ANO / NE |
| Možnost autorizovaného servisu do 20 km od sídla zadavatele | ANO / NE |

**nehodící škrtněte či vymažte

Uchazeč připojí k této základní požadované specifikaci předmětu plnění také konkrétní nabízený model osobního vozidla, který bude odpovídat výše uvedené specifikaci.

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Jméno, příjmení:

Funkce:

V ……………………………..dne…………………………

…………………………………………………

razítko, podpis

oprávněné osoby