Technická specifikace lesnického traktoru s lesnickou nástavbou a navijákem:

Traktor:

- Výkon min. 100 HP

- Pohon 4x4

- Sedačka řidiče vzduchově odpružená a otočná bez nutnosti vystupování

- Sedadlo pro spolujezdce

- Vývodová hřídel 6 drážek (540/1000), výměnná koncovka vývodového hřídele,

- Kompletní ustrojení traktoru pro práci v lese: spodní ochranný rám (komplexní ochrana spodku traktoru pro práci v lese), kryt náprav, ochranná klec kabiny,

- Hydraulický systém: výkonnost min 80 l/min., min dva vnější hydraulické okruhy,

- Převodovka: pojezdová rychlost do 40 km/hod. řazení stupňů a reverzace pod zatížením

- Traktor vybaven tříbodovým závěsem

- Kabina s klimatizací, osvětlená, otočné řízení, možnost instalace joysticků pro ovládání HR a vyvážecího přívěsu, nebo navijáku. Typ kabiny: bude sériové tovární výroby prostorově určené k otočnému řízení bez nutnosti vystupování s dostatečným prostorem na nohy při otočení, do prostoru kabiny budou instalovány joysticky pro ovládání hydraulické ruky a vyvážecího přívěsu

- Brzdy dvouokruhový systém

- Výměnné přední zařízení: 1. čelní rampovač s drapákem pro navalování kulatiny, 2. přední lžíce na sypký materiál min. 2 m šířka, 3. paletizační vidle

SW

- Vzdálené pozorování informací o traktoru

- Data budou přenášena prostřednictvím GPRS z traktoru na server

- SW bude umožňovat záznam polohy, času provozní data, chybové kody a data se budou ukládat na server

Naviják:

- Minimální tažná síla navijáku min 90 kN

- Brzdná síla min. 110 kN

- Upevnění navijáku na tříbodový závěs

- Naviják vybaven systémem hydraulického odvíjení lana

- Válcované lano, průměr 12 mm, délka min. 100 m, vybavené 6 x kluznou sponou, pevnostní úvazky 2 x 2 metry a 4 x 2,5 metru

- Spodní kladka

- Vybaven ochrannou mříží

- Dálkové ovládání navijáku

Štěpkovač:

- Mobilní, bubnový, s vlastním motorem, nebo s pohon traktorem s kloubovou hřídelí

- Vložené síto umožňují stejnou frakci v souladu s normou G30 a G50

- Průměr dřeva až do 35 cm

- Pásový podavač

- Vybavení proti přetížení stroje

- Provozní režim pro slabé a silné dřevo

- Podvozek musí být homologován na provoz na pozemních komunikacích v ČR s přepravní rychlostí do 40 km/hod.

- Vybaven vzduchovou, nebo nájezdovou a parkovací brzdou

Vyvážecí souprava s hydraulickou rukou

Vyvážecí vlek

- Nosnost vyvážecího vleku min. 12 t

- Natáčení oje pístnicí

- Délka ložné plochy minimálně 3900 cm s možností prodloužení

- 4 páry klanic

- Hydraulický pohon pojezdu

- Brzděná kola

- Samostatný hydraulický okruh s nádrží a čerpadlem poháněné vývodovou hřídelí, nebo přes homokinetický kardan

HR

- Minimální dosah hydraulické ruky 7 metrů

- Otoč sloupu minimálně 360 stupňů

- Nekonečný rotátor

- Nosnost při plném vysunutí bez rotátoru a drapáku min. 600 kg

- Točivý moment sloupu min. 16 kNm

- Ovládání z otočné sedačky traktoru elektroproponcioálním joystickem