| Podrobná specifikace |
| --- |
| k zakázce |
| Název | Vana – elektricky výškově nastavitelná |

Specifikace požadované dodávky

Vana – elektricky výškově nastavitelná

- Samonosná, celoplášťová, volně stojící vana ze sklolaminátu a zesíleného polyesteru s gelcoatovým povrchem odolným dezinfekcím

- Elektricky výškově nastavitelná

- Přístupná pro zvedák ze tří stran

- Rovné dno vany pro koupání vleže, rozšíření prostor pro ramena

- Boční dvířka s mechanickou vícebodovou aretací, s automatickým dotěsněním po uzavření

- Vestavěné opěrné madlo uvnitř vany

- Vestavěný záložní zdroj pro spuštění vany při vypnutí elektřiny

- Volně vložitelný polštářek a zkracovač vany

- Oplachová a dezinfekční sprcha s pistolovou spouští

Ovládací systém

- Aktivace vany bezpečnostní kartou pouze oprávněnou osobou

- Čelní elektronický dotykový ovládací panel

- Nožní pneumatický ovladač

- Termostat pro nastavení teploty vody – mechanický s bezpečnostní pojistkou

- Ovladatelný odpad z čelního panelu

- Automatické plnění vany dle volby, automatické vypnutí vany po koupeli, blokování napouštění při neprovedení dezinfekce nebo oplachu dezinfekce

- Vestavěná dezinfekce v ovládacím panelu, pohodlně přístupná, uzamykatelná schránka na dezinfekční koncentrát uvnitř vany

Rozměrové údaje

- Objem vany 200-240l

- Minimální vnitřní rozměry : 175 cm délka, 60cm šířka

- Maximální vnější rozměry : 225 cm délka, 95 cm šířka

- Minimální zdvih vany: 40 cm

- Šíře dvířek 60 cm – vnější otvírání

Dodávka a montáž

- Dodávka všech prvků na místo určení dle zadavatele

- Instalace vany, připojení k odpadu včetně potřebného instalačního materiálu

- Zprovoznění vany, uvedení do provozu

- Proškolení zaměstnanců k používání

Záruční podmínky a doba dodání

- Záruční doba 24 měsíců

- Termín dodání do 12 týdnů od podpisu smlouvy

Svatý Jan  14.9.2021                                       Ing. Marie Zámostná,

ředitelka