| Příloha č. 2 Technická specifikace vozu |  |
| --- | --- |
| Název požadovaného zboží |  |
| Osobní automobil | Požadované minimální parametry - technická specifikace |
| Celková hmotnost | do 3,5 tuny |
| Stav vozidla | nové/ojeté |
| Stav tachometru | maximálně 35 000 km |
| Staří vozidla | maximálně 36 měsíců |
| Minimální délka vozidla; maximální délka vozidla | minimální 4 301mm; maximální 4 700mm |
| Karosérie | pětidvéřová |
| Počet míst k sezení | 5 osob |
| Minimální výkon | 80kw |
| Palivo | nerozhoduje |
| Převodovka | nerozhoduje |
| Minimální objem motoru | 995 cm³ |
| Minimální rozměr kol a pneumatik | 16" |
| Minimální exhahalční norma | Euro 6 |
| Objem zavazadlového prostoru | 390 l |
| Klimatizace | Ano |
| Zadní parkovací senzory | Ano |
| Přední mlhové světlomety | Ano |
| Centrální zamykání a imobilizér | Ano |
| Elektronicky ovládaná přední okna | Ano |
| Brzdový systém ABS, kontrola stability ESP | Ano |
| Airbag řidiče a spolujezdce, hlavové a boční airbagy vpředu | Ano |
| Výškově + podélně nastavitelný multifunkční volant | Ano |
| Bluetooth + handsfree | Ano |
| Rezervní kolo | Ano |
| Vyhřívané ostřikovače skel | Ano |
| Počet rychlostních stupňů | minimálně 6 |