| Příloha č. 2 Technická specifikace vozu A. |  |
| --- | --- |
| Název požadovaného zboží |  |
| Osobní automobil | Požadované minimální parametry - technická specifikace |
| Celková hmotnost | do 3,5 tuny |
| Stav vozidla | nové |
| Stav tachometru | maximálně 20 km |
| Minimální délka nákladového prostoru | minimální 4200 mm |
| Minimální výška nákladového prostoru | 1800 mm |
| Karosérie | skříň |
| Minimální počet míst k sezení | 5 osob |
| Minimální výkon | 100 kw |
| Palivo | nafta |
| Převodovka | manuální |
| Minimální objem motoru | 1950 cm³ |
| Minimální rozměr kol a pneumatik | 16" |
| Minimální exhahalční norma | Euro 6 |
| Minimální objem nákladového prostoru | 14,3 m3 |
| Klimatizace | Ano |
| Parkovací senzory vpředu, vzadu | Ano |
| Přední mlhové světlomety | Ano |
| Centrální zamykání a imobilizér | Ano |
| Elektronicky ovládaná přední okna | Ano |
| Brzdový systém ABS, kontrola stability ESP | Ano |
| Airbag řidiče a spolujezdce | Ano |
| Výškově + podélně nastavitelný multifunkční volant | Ano |
| Bluetooth + handsfree | Ano |
| Kotvící oka pro zajištění nákladu | Ano |
| Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | Ano |
| LED čelní světlomety, LED denní svícení | Ano |
| Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru | Ano |
| Zpětná kamera | Ano |
| Boční obložení nákladového prostoru | Ano |
| Zásuvka v nákladovém prostoru 230V | Ano |
| Počet rychlostních stupňů | minimálně 6 |

Přední rampa : Majáková rampa v LED diodovém provedení s oranžovo čirými kryty a oranžového svitu v tzv. „U“ rohovém provedení o minimálním počtu 36-ti LED bodů (24 LED bodů v rozích, 10 LED bodů vpředu a 2 LED bodů vzadu). Každý LED bod je vybaven světlovodem pro zvýšení rozptylu oranžového svitu. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm, délka světlené rampy musí být min., 3/5 šířky střechy nabízeného vozidla. Umístěna v přední části vozidla.

Zadní maják : Kruhový maják s minimálním počtem 15-ti LED bodů s oranžovým krytem a oranžovým svitem, o maximální výšce 100 mm a průměry základny 170 mm. Umístěn na zadní části vozidla.

Přední maska: dvě zábleskové diody v čelní masce (mřížce chladiče)

| Příloha č. 2 Technická specifikace vozu B. |  |
| --- | --- |
| Název požadovaného zboží |  |
| Osobní automobil | Požadované minimální parametry - technická specifikace |
| Celková hmotnost | do 3,5 tuny |
| Stav vozidla | nové |
| Stav tachometru | maximálně 20 km |
| Minimální délka nákladového prostoru | minimální 4200 mm |
| Minimální výška nákladového prostoru | 1800 mm |
| Karosérie | skříň |
| Minimální počet míst k sezení | 3 osob |
| Minimální výkon | 100 kw |
| Palivo | nafta |
| Převodovka | manuální |
| Minimální objem motoru | 1950 cm³ |
| Minimální rozměr kol a pneumatik | 16" |
| Minimální exhahalční norma | Euro 6 |
| Minimální objem nákladového prostoru | 14,3 m3 |
| Klimatizace | Ano |
| Parkovací senzory vpředu, vzadu | Ano |
| Přední mlhové světlomety | Ano |
| Centrální zamykání a imobilizér | Ano |
| Elektronicky ovládaná přední okna | Ano |
| Brzdový systém ABS, kontrola stability ESP | Ano |
| Airbag řidiče a spolujezdce | Ano |
| Výškově + podélně nastavitelný multifunkční volant | Ano |
| Bluetooth + handsfree | Ano |
| Kotvící oka pro zajištění nákladu | Ano |
| Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | Ano |
| LED čelní světlomety, LED denní svícení | Ano |
| Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru | Ano |
| Zpětná kamera | Ano |
| Boční obložení nákladového prostoru | Ano |
| Zásuvka v nákladovém prostoru 230V | Ano |
| Počet rychlostních stupňů | minimálně 6 |

Přední rampa : Majáková rampa v LED diodovém provedení s oranžovo čirými kryty a oranžového svitu v tzv. „U“ rohovém provedení o minimálním počtu 36-ti LED bodů (24 LED bodů v rozích, 10 LED bodů vpředu a 2 LED bodů vzadu). Každý LED bod je vybaven světlovodem pro zvýšení rozptylu oranžového svitu. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm, délka světlené rampy musí být min., 3/5 šířky střechy nabízeného vozidla. Umístěna v přední části vozidla.

Zadní maják : Kruhový maják s minimálním počtem 15-ti LED bodů s oranžovým krytem a oranžovým svitem, o maximální výšce 100 mm a průměry základny 170 mm. Umístěn na zadní části vozidla.

Přední maska: dvě zábleskové diody v čelní masce (mřížce chladiče)