Příloha č. 2

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na veřejnou zakázku:

Veřejná zakázka

„Realizace akce EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 8“

Popis objektů

V následujícím textu jsou stručně charakterizovány předmětné objekty Středočeského kraje.

Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb

Stručný popis budovy

Areál Domova seniorů byl vybudován v roce 1999. Projekt této stavby od architekta Jana Línka byl oceněn Čestným uznáním GRAND PRIX OA 2001 v kategorii novostaveb. Čtyřpodlažní budova se vzájemně propojenými částmi označenými písmeny A, B a C se nachází v ulici Villaniho.

Přízemí objektu zahrnuje vstupní část, administrativu domova seniorů, stravovací provoz, hospodářský úsek skládající se z prádelny a příslušných skladů. Dále se v přízemí nachází společenský sál pro kulturní akce předmětné organizace. V 1. patře se nachází prostory pro zájmové činnosti a knihovna. V ostatních patrech (2. - 4. patro) se nachází pokoje pro ubytování seniorů se sociálními zařízeními. Zdroj tepla je umístěn v podkroví části objektu A, v podkroví jsou dále umístěny strojovny VZT a jedna strojovna VZT je umístěna v přízemí (pro potřeby kuchyně).

Základní údaje o objektu

| Předmětný objekt | Domov seniorů Benešov |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Villaniho 2130, 256 01 Benešov |
| Číslo parcely | 1230 |
| Provozní doba | nepřetržitě |
| Obsazenost | senioři 103 zaměstnanci 70 |
| Energeticky vztažná plocha | 6 681 m2 |
| Obestavěný prostor | 26 906 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2004 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 |

Situační schéma

Zdroj: ikatastr.cz

Základní popis stavební části

Komplexní objekt skládající se ze tří částí (A, B a C), které jsou mezi sebou vzájemně propojeny spojovacími krčky. Krčky jsou zaskleny dvojsklem usazeným do dřevěné konstrukce.

Samotná stavba je z monolitického skeletu vyplněného zdivem z děrovaných cihelných bloků tl. 500 mm. Stropy jsou tvořeny z železobetonové monolitické desky o tl. 220 - 250 mm. Nosná konstrukce šikmých střech je z betonové desky. Vlastní střešní konstrukce je tesařská nebo ze sbíjených vazníků, krytina je z pozinkovaného plechu.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 4 NP |
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | W/(m2. K) | 0,41 |
| Objemový faktor tvaru A/V | m2/m3 | 0,33 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | C |

Objekt se nachází v ucházejícím stavu. Zateplení objektu z důvodu architektonické ceny arch. Línka není navrženo a v případě tohoto záměru je nezbytný souhlas autora díla. Při místním šetření byly provozovatelem ukázány stávající nedostatky otvorových výplní z důvodu poškození dosedávacích těsnicích ploch vlivem opotřebení materiálu. Do této oblasti - zlepšení tepelně technických vlastností otvorových výplní je navrženo úsporné opatření.

Zrealizovaná úsporná opatření

2008	instalace solárního systému ohřevu teplé vody

2013	modernizace plynové kotelny (instalace nových zdrojů tepla, distribuční prvky tepla v kotelně)

Údaje o energetických vstupech

Energetickými vstupy jsou:

Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechnik, pohony čerpadel technologie, spotřebiče v prádelně a technologii (výtahy a drobné elektrické spotřebiče apod.).

Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti ČEZ ESCO, a. s. V roce 2021 probíhala rekonstrukce trafostanice. V té době se z hlediska kategorie odběru jednalo o podnikatelský maloodběr pro jedno odměrné místo. Cena za dodávku elektrické energie byla stanovena jako dvoutarifní – NT a VT. Od 5/2022 je osazena nová trafostanice. Elektrická energie je odebírána z napěťové hladiny 22 kV. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako jednotarifní, smlouvy s dodavatelem elektřiny jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. a je spotřebováván pro vytápění a ohřev TV objektu v teplovodní plynové kotelně s instalovaným výkonem 508,8 kW, tvořenou dvojicí kotlů o stejném výkonu.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

V roce 2015 proběhla rekonstrukce kotelny, která obnášela instalaci dvojice shodných nových kondenzačních plynových kotlů Wessex typu Modu Max 250, každý o jmenovitém tepelném výkonu 254,4 kW.

Kotelna je umístěna v podkroví části objektu A.

Otopná voda z kotlů je dopravována kotlovými čerpadly přes termohydraulický vyvažovač dynamických tlaků na rozdělovač z kterého jsou vyvedené otopné větve pro:

ÚT část objektu A

ÚT část objektu B

ÚT část objektu C

VZT část objektu B a C

VZT část objektu A

ÚT přízemí, 1. NP části objektu A, B a C

TV

Otopné větve pro ÚT jsou osazené směšováním a oběhovými čerpadly Grundfos regulované plynulou změnou otáček.

Otopná voda z rozdělovače je vedena jednolitými otopnými větvemi do koncových míst potřeby tepla, kde jsou instalována desková otopná tělesa osazena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi.

Příprava TV

Teplá voda je připravována jedna prostřednictvím otopné vody z plynových kotlů, pro kterou je z rozdělovače vyvedena samostatná větev. Tato příprava teplé vody je realizována na dvou nepřímotopných akumulačních ohřívačích typu HR - 400, každý o objemu 377 l s maximálním tepelným výkonem 150 kW.

Dalším zdrojem přípravy teplé vody je instalovaný solární systém. Solární kolektory v počtu 60 ks jsou instalovány na střeše nad kotelnou. Teplonosná látka ohřívá teplou vodu na deskovém výměníku. Akumulace teplé vody je provedena na čtyřech zásobnících, každý o objemu 1 000 l. Solární systém má absorpční plochu 121 m2 se špičkovým výkonem 121 kW.

Chlazení

V objektu nejsou osazeny chladící jednotky.

Vzduchotechnická zařízení

Vzduchotechnické jednotky zajišťují vytápění a větrání společných prostor včetně odvodu tepelné zátěže. Strojovny vzduchotechniky se nachází v podkroví částí objektu A, B a C a i v přízemí objektu pro potřeby větrání kuchyně a prádelny.

Základní parametry VZT jednotek jsou uvedeny v níže přiložené tabulce.

Základní parametry VZT jednotek

| Název zařízení | Objemový tok P/O [m3/hod] | Příkon ventilátoru P/O [kW] | Výkon ohřevu [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| sál | 5 000 / 5 000 | 2,5 / 2,5 | 680 |
| vstupní hala, recepce | 3 000 / 3 000 | 1,5 / 1,5 | 42 |
| varna, jídelna | 8 500 / 9 200 | 3,0 / 3,5 | 100 |
| prádelna, sušárna | 3 600 / 3 600 | 2,0 / 2,0 | 50 |
| kavárna, přípravna | 3 500 / 4 000 | 2,0 / 2,0 | 35 |
| sprchy, šatna, čekárna | 1 500 / 1 500 | 1,0 / 1,0 | 22 |

Dále se nacházejí v objektu vzduchotechnická zařízení zajišťující odtahy z garáže, skladů, sociálních zařízení, kuřárny.

Celkový příkon instalovaných VZT jednotek přívodních ventilátorů je 16 kW, odtahových ventilátorů je 22 kW (z toho strojovny 17,6 kW). Instalovaný jmenovitý tepelný výkon ohřevů VZT jednotek je 345 kW.

Osvětlení

Osvětlovací soustava objektu Domova seniorů Benešov se skládá ze zářivkových svítidel jedno a dvou trubicových o příkonu trubic 16 W, 36 W a 58 W. Dále jsou instalována žárovková svítidla o příkonu 40 W a 60 W. Průběžně dochází v případě poruchy žárovkových svítidel za náhradu již v LED technologii.

Technologie

Technologická spotřeba energie je generována především v oblasti elektrické energie prádelnou, kde se nachází čtyři pračky, jedna sušička a mandl IC4 3316.

Základní parametry zařízení v prádelně

| Název zařízení | Počet | Příkon [kW] | Kapacita prádla [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pračka Electrolux W4105H | 3 | 9,7 | 11,0 |
| Pračka Electrolux W455H | 1 | 4,2 | 5,0 |
| Sušička Electrolux T4350 | 1 | 19,3 | 17,5 |

Další technologické spotřebiče jsou instalovány v jídelně. Varné spotřebiče jsou na zemní plyn. Vaří se denně cca 140 obědů a připravuje se cca 100 večeří.

Výtahy nacházející se v prostorech objektu byly rekonstruovány na přelomu roků 2018 / 2019.

Spotřeba vody

Instalované sociální a sanitární zařízení je původní. Jedná se o záchodové mísy s jednostupňovým splachováním typu kombi. Umyvadlové baterie i sprchové hlavice nejsou osazeny úspornými prvky.

Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb

Stručný popis budovy

Objekt domova seniorů ve Vlašimi byl uveden do provozu v roce 1998 po celkové rekonstrukci bývalého objektu nemocnice a nachází se u křižovatky ulic Riegrova a Zámecká. Z východní části je ohraničen ulicí Na Tenise a severní hranice přiléhá na zástavbu a místní parkoviště.

Vlastní budova domova seniorů je podsklepená skládající se ze čtyř nadzemních podlaží. V nadzemních patrech se nacházejí pokoje klientů, sociální zázemí, sesterny a kanceláře. Bezbariérovou obslužnost mezi jednotlivými patry zajišťují výtahy. V podsklepené části objektu je situována plynová kotelna.

Hlavní objekt prošel významnou rekonstrukcí v roce 2016 zaměřenou na zlepšení tepelně izolačních vlastností obálky budovy.

Po pravé straně u hlavního vstupu do areálu se nachází jednopodlažní objekt, který slouží pro volnočasové aktivity klientů.

Základní údaje o objektu

| Předmětný objekt | Domov seniorů Vlašim |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Blanická 1089, 258 01 Vlašim |
| Číslo parcely | 2948 |
| Provozní doba | nepřetržitě |
| Obsazenost | senioři 104 zaměstnanci 57 |
| Energeticky vztažná plocha | 3 465 m2 |
| Obestavěný prostor | 15 573 m3 |
| Energetický audit (rok) | - |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2021 |

Situační schéma

Zdroj: ikatastr.cz

Základní popis stavební části

Hlavní objekt je nepravidelného tvarů půdorysu do tvaru písmene „L“. Hlavní část objektu je čtyřpodlažní a křídlo objektu tvoří tři podlaží. Obvodové konstrukce jsou zděné z plných cihel tloušťky přibližně 450 mm. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Stropní konstrukce je plochá, železobetonová, zateplená.

V roce 2016 proběhlo zateplení hlavního objektu.

Budova volnočasových aktivit má půdorys tvaru písmene „L“. Skládá se z jednoho nadzemního podlaží, není podsklepená. Obvodové stěny jsou z plných cihel o tloušťce přibližně 450 mm. Okna jsou plastová s izolačním zasklením. Objekt není zateplen.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | hlavní budova 1 PP, 4 NP objekt volnočasových aktivit 1 NP |
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | W/(m2. K) | - |
| Objemový faktor tvaru A/V | m2/m3 | hlavní budova - 0,33 objekt volnočasových aktivit - 0,98 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | - |

Hlavní objekt prošel v roce 2016 významnou rekonstrukcí (zateplení obvodových stěn). Stav objektu je velmi dobrý, provozovatel se snaží podnikat kroky ke zlepšení efektivnosti využití energie.

Zrealizovaná úsporná opatření

2012 	rekonstrukce kotelny (instalace trojice kondenzačních kotlů)

2012	výměna původních oken a dveří za plastové s izolačním zasklením

2016	zateplení obvodové konstrukce a střechy hlavního objektu

průběžná náhrada dožitého osvětlení (v případě poruchy) za svítidla využívající LED technologii

Údaje o energetických vstupech

Energetickými vstupy jsou:

Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, pohony čerpadel technologie, spotřebiče v kuchyni a technologii (výtahy a drobné elektrické spotřebiče apod.).

Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro jedno odměrné místo. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako jednotarifní – VT. Jistič 3x200 A, sazba C02d.Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. a je spotřebováván pro vytápění a ohřev TV objektu v teplovodní plynové kotelně s instalovaným výkonem 300 kW, tvořenou trojicí plynových kondenzačních kotlů o stejném výkonu.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro vytápění i přípravu teplé vody je plynová kotelna situovaná v 1. PP. Instalována je trojice shodných kondenzačních kotlů řazených do kaskády výrobce BUDERUS typu GB 162-100, každý o jmenovitém tepelném výkonu 100 kW. Kotle pocházejí z roku 2012.

Otopná voda z kotlů je vedena na centrální rozdělovač, z kterého jsou vyvedeny jednotlivé otopné větve pro:

- objekt volnočasových aktivit

- I. patro

- přízemí

- suterén

- II. patro

- chodby

- teplá voda

Otopné větve jsou osazeny směšováním a oběhovými čerpadly Grundfos s konstantními otáčkami, která jsou zdvojená (1+1). Izolace rozvodů v kotelně je provedena z minerální plsti opatřenou ochrannou hliníkovou fólií.

Provoz kotelny je automatický, ohřev teplé vody je předřazen ústřednímu vytápění.

Vytápění objektu je teplovodní s nuceným oběhem otopné vody, projektovaný teplotní spád dvoutrubkové otopné soustavy je 90 / 70 C. Z rozdělovače jsou vyvedeny jednotlivé otopné větve spodním rozvodem, na který navazují stoupačky.

Trasy rozvodů tepla vedou uvnitř objektu, pouze napojení objektu volnočasových aktivit je řešeno krátkým podzemním vedením.

V koncových místech spotřeby tepla jsou instalována litinová otopná tělesa opatřena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi.

Příprava TV

Příprava teplé vody je provedena prostřednictvím otopné vody, kdy je z rozdělovače vyvedena otopná větev do třech nepřímotopných akumulačních ohřívačů:

- Buderus SF 300/2, objem 300 l,

- Buderus ST 400/2, objem 400 l, jmenovitý tepelný výkon 55 kW

- BABIŠ-DOBAS, objem 1 000 l

Příprava teplé vody je podřízena vytápění.

Chlazení

Zdroje chladu se nacházejí pouze v kuchyni, kdy se jedná o dvě nástěnné klimatizační jednotky a chladničky.

Vzduchotechnická zařízení

V předmětné organizaci je instalována pouze jedna vzduchotechnická jednotka pro potřeby kuchyně. Výrobce Jan Hřebec velikosti H8 s jmenovitým objemovým průtokem 7 150 m3.hod-1. Výkon motorů ventilátorů na přívodu 4,0 / 3,0 kW a na odtahu 4,5 / 5,0 kW. Jednotka je vybavena rekuperací a teplovodním ohřevem o výkonu 45,5 kW. Jednotka je osazena MaR přístrojovou deskou nacházející se vedle zařízení.

Osvětlení

Osvětlovací soustav je rozmanitá, na pokojích jsou instalována převážně žárovková svítidla nejčastěji příkonu 60 W. Dále, se zde nachází zářivková svítidla, jedno, dvou a čtyřtrubkového provedení, o příkonech 18, 36 a 58 W. Ve vybraných prostorech jsou instalována LED svítidla příkonu 9 a 18 W v celkovém počtu 14 ks.

Ovládání osvětlení je řešeno manuálně.

Technologie

Z hlediska technologické spotřeby jsou v objektu umístěny výtahy propojující jednotlivá poschodí. V současnosti je prováděno zadávacího řízení na modernizaci této technologie.

Významná spotřeba v oblasti elektrické energie je generována spotřebiči v kuchyni.

Spotřeba vody

Sociální zázemí a sanitární zařízení je přibližně z poloviny zrekonstruované, kdy jsou instalovány záchodové mísy s dvoustupňovým splachováním, pákové baterie s perlátory. Sprchy prošly rekonstrukcí kompletně.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

Stručný popis budovy

Čáslavské gymnázium je nejstarší střední školou v Čáslavi. První třída obecného nižšího gymnázia byla otevřena 15. září 1880, kde se vyučovalo prvních 70 žáků v budově měšťanské školy na náměstí. V roce 1881 byla dostavena a otevřena jednopatrová budova v místech dnešního gymnázia. V roce 1928 byla budova rozšířena o jedno patro. V roce 1995 byla rozšířena o přístavbu šaten a tří učeben s kabinetem. Výstavba multimediální auly byla ukončena v roce 2002.

Budova se nachází v památkové zóně, není památkově chráněná.

Základní údaje o objektu

| Předmětný objekt | Gymnázium a SOŠPg Čáslav |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Masarykova 248/24, 286 01 Čáslav |
| Číslo parcely | St. 534 |
| Provozní doba | Po – Pá 7 – 18 |
| Obsazenost | Žáci: 480 Zaměstnanci: 65 |
| Energeticky vztažná plocha | 4 528 m2 |
| Obestavěný prostor | 21 538 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2004 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 |

Situační schéma

Zdroj: ikatastr.cz

Základní popis stavební části

Objekt má 3 NP, 1 PP a částečně využívaný půdní prostor. Budova školy je klasicky zděná konstrukce podélného nosného systému s klenbovými stropy nad suterénem, ostatní stropy jsou dřevěné. Strop nad tělocvičnou je železobetonový. Střecha nezateplená valbová s plechovou krytinou. Přístavba šaten má plochou střechu s folií. Okna v budově školy jsou dřevěná špaletová, dřevěná dvojitá a zdvojená, místy dřevěná s jednoduchým zasklením. V tělocvičně a na chodbě jsou luxfery. Střešní okna dřevěná. Vstupní hlavní dveře jsou kovové prosklené.

Součástí budovy školy je bývalý byt školníka, který byl v roce 2021 zrekonstruován na učebnu a kabinet.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 3NP,1PP |
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | W/(m2. K) | 1,18 |
| Objemový faktor tvaru A/V | m2/m3 | 0,30 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | G |

Stav objektu odpovídá jeho stáří a užívání. Okna v 1. NP a výše v původním objektu jsou špaletová. V přístavbě jsou okna dvojitá. Otvorové výplně vyžadují rekonstrukci, popřípadě výměnu. Podkrovní učebny jsou nedostatečně zatepleny. Střešní trámy na původním objektu jsou ve špatném technickém stavu vlivem zatékání skrz stávající střešní krytinu. V suterénu je vlhké zdivo.

Zrealizovaná úsporná opatření

2018 	Částečná výměna osvětlení za LED zářivky

2019	Výměna kotlů za kondenzační plynové kotle

Údaje o energetických vstupech

Energetickými vstupy jsou:

Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, pohony čerpadel technologie a drobné elektrické spotřebiče apod.

Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro jedno odměrné místo. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní – NT, VT. Jistič 3x160 A, sazba C25d.Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. a je spotřebováván pro vytápění v teplovodní plynové kotelně s instalovaným výkonem 400 kW, tvořenou dvojicí plynových kondenzačních kotlů o stejném výkonu.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná v 1. PP. V kotelně jsou instalovány dva kondenzační plynové kotle BUDERUS Logano Plus KB 372 – 200 H o jmenovitém výkonu 200 kW. Regulace kotlů je automatická pomocí řídicího systému.

Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků na kombinovaný rozdělovač/sběrač, z kterého je vyvedeno sedm větví. Větve jsou osazeny směšovací armaturou a oběhovým čerpadlem.

Větve:

- aula

- přístavba šatny, třídy 16, 17, 18, kabinet

- třídy 26,27, kabinet jazyků 1, sklep

- keramická pec, kabinet VP, PP

- chodby

- tělocvična

- třídy

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je regulována ekvitermně.

Otopná tělesa jsou litinová článková s TRV s termostatickými hlavicemi místy bez a plechová desková typ RADIK s TRV s termostatickými hlavicemi. Na sociálních zřízeních jsou také instalovány topné žebříky s TRV s termostatickými hlavicemi. V objektu se nachází 194 ks otopných těles.

V ředitelně jsou instalována akumulační kamna 4,5 kW, v učebně dramatické výchovy jsou instalována dvoje akumulační kamna 7,5 kW a 5 kW a ve společenské místnosti jsou instalována akumulační kamna 4,5 kW. Celkový počet akumulačních kamen je 6 kusů. V některých místnostech jsou instalovány přímotopy, počet a příkon nezjištěn.

Příprava TV

Příprava teplé vody je decentrální, v místě spotřeby, pomocí elektrických bojlerů a průtokových ohřívačů.

Základní parametry ohřívačů TV

| Umístění | Ohřívač TV |
| --- | --- |
| Bývalý byt školníka | OKCE 50l 2,2 kW |
| 1. NP WC dívky | Ohřívák TV 1 kW, Dražice TO20 2,2 kW |
| Tělocvična WC | Průtokový ohřívač 2 kW |
| Tělocvična umývárna | Bojler 1,6 kW a 2 kW |
| WC chlapci 2. NP | Průtokový ohřívač Gorenje 2 kW |
| WC dívky 2. NP | Bojler 2 kW |
| Učebna 10 2. NP | 2x průtokový ohřívač 2 kW |
| Učebna 11 2. NP | Průtokový ohřívač 2 kW |
| Kancelář 2 2. NP | Průtokový ohřívač Gorenje 2 kW |
| WC dívky 3. NP | Průtokový ohřívač Gorenje 2 kW, bojler 1 kW |
| Společenská místnost 1. PP | Průtokový ohřívač Dražice 2 kW |
| Přístavba místnost úklidu | Bojler Gorenje 2 kW |
| Kantýna - prodejna | Bojler Tatramat 2 kW |
| Aula kabinet | Bojler DZ 2 kW |
| Bývalý byt školníka | OKCE 50l 2,2 kW |

Chlazení

Pro potřebu klimatizování prostoru auly jsou instalovány na střeše budovy a strojovně VZT pro aulu dvě klimatizační jednotky DAIKIN typ ER5DAW1 o jmenovitém příkonu 4,4 kW.

Vzduchotechnická zařízení

Pro klimatizování auly je ve strojovně VZT ve 2. NP umístěna KLM jednotka KLM 10 výrobce JANKA. Jednotka v sestavě vstupní klapka, směšovací klapka, kapsový filtr, vodní ohřívač, přímý výparník a ventilátor. Řízení je automatické podle vnitřní a venkovní teploty vzduchu v režimu směšování. Způsob přívodu a odtahu vzduchu je rovnotlaký, vzduchový výkon jednotky je 7 200 m3/h.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Jsou instalovány LED zářivky, zářivky 18W, 36W, 40W, 58W, žárovky. V tělocvičně je instalováno 18 ks výbojek 250W.Ovládání osvětlení je řešeno manuálně.

Spotřeba vody

Sociální zařízení je z části modernizované, z části původní. WC mísy mají dvou tlačítkové splachování, místy jednotlačítkové. Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou. Umyvadlové baterie jsou osazeny pákovými bateriemi bez úsporných prvků.

Hygienická zařízení

|  | Toalety | Umyvadla | Pisoáry | Hygienická kabina | Výlevky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlapci | 5 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Dívky | 21 | 22 | - | 7 | 6 |
| Zaměstnanci | 4 | 3 | - | - | - |
| Celkem | 30 | 33 | 7 | 8 | 7 |

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Stručný popis budovy

Objekt gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře patří k nejmodernějším a nejnovějším středním školám v ČR. V roce 1994 byla započata stavba nové budovy gymnázia v Jaselské ulici. Budova byla k provozu předána 1. 9. 1997.

Budova se nenachází v památkové zóně, není památkově chráněná.

Základní údaje o objektu

| Předmětný objekt | Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Jaselská 932, 28401 Kutná Hora - Žižkov |
| Číslo parcely | 4500/11 |
| Provozní doba | Po – Pá 7 – 18 |
| Obsazenost | Žáci: 494 Zaměstnanci: 54 |
| Energeticky vztažná plocha | 9 451 m2 |
| Obestavěný prostor | 48 499 m3 |
| Energetický audit (rok) | - |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2015 |

Situační schéma

Zdroj: ikatastr.cz

Základní popis stavební části

Budova školy byla stavěna v letech 1994 - 1999. Hlavní část budovy byla zkolaudována v roce 1997, severní křídlo v roce 1999.

Objekt je částečně podsklepen a má 3NP. Budova je značně členitá. Jedná se o zděnou konstrukci v kombinaci se železobetonovými sloupy, nosný systém podélný se stropy z železobetonových dutinových přepjatých panelů. Střechy jsou pultové, nosná konstrukce zastřešení je smíšená – ocelová a dřevěná. Okna jsou plastová, světlíky jsou z polykarbonátu.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 3 NP, 1PP |
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | W/(m2. K) | 0,28 |
| Objemový faktor tvaru A/V | m2/m3 | 0,32 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | C |

Stavební stav objektu je v dobrém technickém stavu.

Zrealizovaná úsporná opatření

- Oprava strojovny v 1. PP

- Oprava zateplení střech o rozloze 1 282 m2

- Dokončení výměny otopných těles, montáž TRV

- Instalace klimatizace do přednáškového sálu

- Výměna osvětlení na chodbách 1. etapa

- Oprava osvětlení v kuchyni

- Energetická optimalizace budovy

- Výměna osvětlení na chodbách 2. etapa

- Klimatizace serverovny

- Oprava sociálního zařízení tělocvičen

2019	Vzduchotechnika v sociálních zařízeních

2020	Zateplení – okna, plášť střecha

Údaje o energetických vstupech

Energetickými vstupy jsou:

Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, klimatizace, pohony čerpadel technologie a ostatní drobné elektrické spotřebiče apod.

Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro jedno odměrné místo. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako jednotarifní – VT. Jistič 3x200 A, sazba C02d.Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. a je spotřebováván pro vytápění a ohřev TV objektu v teplovodní plynové kotelně s instalovaným výkonem 740 kW, tvořenou dvojicí plynových kotlů o stejném výkonu.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná ve 3. NP. V kotelně jsou instalovány dva plynové kotle Viessmann Paromat Duplex - TR o jmenovitém výkonu 370 kW. Kotle jsou vybaveny přetlakovými hořáky Bentone BG 500-2. Regulace kotlů je automatická pomocí řídicího systému, který v současné době není plně funkční. Každý kotel má oběhové čerpadlo Vilo TOP-S 65/10.

Topná voda z kotlů je vedena do rozdělovače umístěného v technické místnosti v 1. PP, Na rozdělovači je 6 topných větví. Na větvích jsou směšovací regulační ventily. Regulace teploty topné vody je ekvitermní.

Větve:

Otopná tělesa – jižní křídlo

Otopná tělesa – východní křídlo

Otopná tělesa – kanceláře a kuchyně

Vzduchotechnika

Otopná tělesa – tělocvična a šatny

Ohřev TV

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je regulována ekvitermně.

Otopná tělesa jsou plechová desková typ RADIK s TRV s termostatickými hlavicemi. V objektu se nachází 250 ks otopných těles.

Příprava TV

Příprava teplé vody je centrální v zásobnících Viessmann VertiCell, které jsou umístěny v technické místnosti v 1. PP. Zásobníky o objemu 350 l a 290 l.

Pro potřeby úklidu, když není v provozu kotelna, slouží elektrický bojler o objemu 80l.

Chlazení

Klimatizace pro serverovnu a přednáškový sál.

Vzduchotechnická zařízení

V kuchyni je instalována VZT jednotka. Jednotka je vybavena deskovým rekuperačním výměníkem tepla.

Osvětlení

Svítidla jsou zářivková jedno až čtyř trubicová. Místy jsou požívány žárovky. Na chodbách mají svítidla pohybové čidlo. V tělocvičně jsou instalovány LED svítidla.

Spotřeba vody

Sociální zařízení je z části modernizované. WC mísy mají mechanická tlačítka na splachování (35 ks), místy je dvoutlačítkové splachování (4 ks). Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou (12 ks). Umyvadlové baterie jsou osazeny pákovými bateriemi převážně bez úsporných prvků (113 ks), u 20 baterií jsou instalovány úsporné prvky. Sprchy jsou částečně vybaveny spořiči vody (20 ks) a u 12 sprch nejsou spořiče vody.

Hygienická zařízení

|  | WC mísy 1°/2° splachování | Pisoáry man. / fotobuňka | Vodovodní baterie bez / se spořičem | Sprchy bez / se spořičem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Třídy |  |  | 39 / 0 |  |
| Sociální zařízení | 35 / 4 | 0 /12 | 23 /20 | 12 / 20 |
| Ostatní |  |  | 51 / 0 |  |

Střední odborná škola a střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Stručný popis budovy

Areál byl vybudován v letech 1986 - 1988. Areál je ohraničen ulicemi Čáslavská, Na Spravedlnosti, U Lazara a V Lipkách. Jedná se o panelovou výstavbu, pavilony jsou propojeny spojovací chodbou.

Budova školy má 3 podlaží a tvoří ji dva spojené bloky, je propojena spojovací chodbou s budovou internátu a budovou stravování. Sportovní hala a budova dílen s kotelnou jsou samostatné objekty. Budova internátu má 1 PP a 4 NP. Ve 2. NP se nachází kanceláře a vedení školy. V areálu se nacházejí tyto objekty:

Budova internátu

Budova školy

Spojovací chodba mezi internátem a školou

Spojovací chodba mezi internátem a budovou stravování

Budova stravování

Budova tělocvičny s přístavbou kadeřnictví

Budova kotelny a údržby

Budova elektrodílen – má samostatně měřené vstupy energií, není předmětem

Areál se nenachází v památkové zóně, budovy nejsou památkově chráněné.

Základní údaje o objektu

| Předmětný objekt | SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora - Karlov |
| Číslo parcely | 3323/7; 3323/8; 3323/10; 3324/3 |
| Provozní doba | Škola Po – Pá 7:30 – 15:30 Administrativa Po – Pá 7 – 15:30 Kuchyně Po – Pá 6 – 18 Dílny Po – Pá 6:30 – 14:30 Kadeřnice Po – Pá 7 – 18 Domov mládeže Ne od 18 – Pá do 14 Tělocvična Po – Pá pro potřeby školy a 18 – 21:30 |
| Obsazenost | Žáci: 399 Zaměstnanci: 80 Počet lůžek v DM: 96, obsazeno 80 |
| Energeticky vztažná plocha | Domov mládeže – 2 889 m2 Škola – 1 970 m2 Hlavní vstup a stravování – 1 280 m2 Tělocvična – 1 070 m2 Dílny s provozním zázemím – 339 m2 |
| Obestavěný prostor | Domov mládeže – 9 279 m3 Škola – 9 222 m3 Hlavní vstup a stravování – 6 286 m3 Tělocvična – 5 215 m3 Dílny s provozním zázemím – 1 271 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2004 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 |

Situační schéma

Zdroj: ikatastr.cz

Základní popis stavební části

Objekt Domov mládeže

Objekt má 4 NP a 1 PP. Budova je vybudována panelovou technologií v roce 1988. Střecha plochá, nezateplená. Okna plastová.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 4 NP, 1 PP |
| Vytápěná podlahová plochy | m2 | 2 889 |
| Obestavěný prostor | m3 | 9 279 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | W/(m2.K) | 1,01 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | F |

Objekt škola

Objekt má 3 podlaží. Budova je vybudována panelovou technologií v roce 1988. Střecha plochá, nezateplená. Část budovy má střechu s terasou. Okna plastová. U spojovacího krčku mezi školou a Domovem mládeže byla v roce 2020 vyměněná okna.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 1 NP, 2 PP |
| Vytápěná podlahová plochy | m2 | 1 970 |
| Obestavěný prostor | m3 | 9 222 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | W/(m2.K) | 0,86 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | F |

Objekt Hlavní vstup a stravování

Objekt má 2 NP. Budova je vybudována panelovou technologií v roce 1988. Střecha plochá, nezateplená. Okna plastová. V roce 2020 proběhla výměna části oken na terasu a u spojovacího krčku.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 2 NP |
| Vytápěná podlahová plochy | m2 | 1 280 |
| Obestavěný prostor | m3 | 6 286 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | W/(m2.K) | 0,88 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | F |

Objekt Tělocvična

Objekt má 1 NP. Budova je zděná. Střecha nad tělocvičnou plechová do oblouku, nad kadeřnictvím plochá. Okna plastová.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 1 NP |
| Vytápěná podlahová plochy | m2 | 1 070 |
| Obestavěný prostor | m3 | 5 215 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | W/(m2.K) | 0,66 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | G |

Objekt Dílen s provozním zázemím

Objekt má 2 NP. Budova je zděná. Střecha plochá. Okna plastová. Část, kde se nacházejí dílny a kotelna, byla v roce 2020 zateplena.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 2 NP |
| Vytápěná podlahová plochy | m2 | 339 |
| Obestavěný prostor | m3 | 1 271 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | W/(m2.K) | nezjištěno |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | nezjištěno |

Jedná se o objekty postavené panelovou technologií. V minulosti byla vyměněna okna za plastová. Technický stav vyměněných oken není však již vyhovující a proto jsou částečně nahrazována novými plastovými okny. Obvodový plášť ani střechy nejsou z tepelně izolačního hlediska dostatečně zateplené.

Zrealizovaná úsporná opatření

2018, 2020 	Částečná výměna oken

2018	LED osvětlení na chodbě školy

2019	LED osvětlení na chodbě v administrativní části

2019	Rekonstrukce kotelny

2020	LED osvětlení v tělocvičně

2021 	Výměna osvětlení ve školní jídelně za LED

2021	Provedena výměna výbojek u 7 lamp venkovního osvětlení za LED

Údaje o energetických vstupech

Energetickými vstupy jsou:

Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, pohony čerpadel technologie, spotřebiče v kuchyni a drobné elektrické spotřebiče apod.

Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Areál školy má dvě odběrná fakturační místa elektrické energie.

Škola: Elektrická energie je odebírána z napěťové hladiny 22/0,4/100 kV. Roční rezervovaná kapacita byla v roce 2021 0,09 MW. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní, VT a NT. Smlouvy s dodavatelem elektřiny jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Dílny: z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní – NT, VT. Jistič 3x25 A, sazba C25d.Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. Areál má dvě odběrná fakturační místa zemního plynu a to pro školu (EIC kód 27ZG200Z02363042) a dílny (EIC kód 27ZG200Z0006277B).

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěná v objektu Dílny s provozním zázemí. V kotelně je instalován kondenzační plynový kotel IMMERGAS ARES 900 TEC ErP o jmenovitém výkonu 20,57 – 848,53 kW. V kondenzačním režimu je jmenovitý výkon 23,94 – 900,29 kW. Regulace kotle je automatická pomocí řídicího systému.

Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků na kombinovaný rozdělovač / sběrač, z kterého jsou vyvedeny tři větve. Větve jsou, kromě větve pro TV, osazeny směšovací armaturou a oběhovým čerpadlem.

Větve:

TV

Strojovna, tělocvična, odborný výcvik

Okruh dílen

V budově Hlavní vstup a stravování je umístěn rozdělovač / sběrač, kde je šest topných větví s 3 cestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem:

DM směr do města

DM směr do dvora

Škola směr do dvora

Škola směr do města

Kuchyně, vstupní hala do dvora

Kuchyně, jídelna do ulice

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je regulována ekvitermně.

Otopná tělesa jsou litinová článková s TRV s termostatickými hlavicemi místy bez a plechová desková typ RADIK s TRV s termostatickými hlavicemi.

Příprava TV

Příprava teplé vody je centrální v kotelně. V kotelně je umístěn zásobník teplé vody ACV Jumbo 1000 o objemu 840 l.

Vzduchotechnická zařízení

Pro potřeby kuchyně je instalována starší VZT jednotka KLM 10 výrobce Janka s ohřevem vzduchu.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Jsou instalovány LED svítidla, zářivky, žárovky – jsou nahrazovány LED a úspornými žárovkami. Na chodbách je LED osvětlení s pohybovým čidlem a čidlem na intenzitu světla. V roce 2021 bylo vyměněno osvětlení ve školní jídelně za LED svítidla.

Venkovní osvětlení je tvořeno výbojkami 37 ks s příkonem 70 W, v roce 2021 byly provedeny výměny výbojek u 7 lamp venkovního osvětlení za LED.

Spotřeba vody

Sociální zařízení je zrekonstruované kromě pokpjů v Domově mládeže, kde je již připravený projekt. Zmodernizované WC mají dvou tlačítkové splachování. Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou. Umyvadlové baterie jsou osazeny pákovými bateriemi bez úsporných prvků.

Střední odborné učiliště Čáslav

Stručný popis budovy

Budova školy se nachází na náměstí Jana Žižky z Trocnova. Jedná se o rohovou řadovou třípodlažní budovu. Původní část budovy byla postavena v roce 1817, v roce 1926 byla přestavena do současné podoby. V roce 1994 došlo k dalším stavebním úpravám. Byla rozšířena kuchyň, jídelna a došlo k zastřešení vnitřního dvora, kde vzniklo atrium využívané jako restaurace. Dále byla přistavěna část, kde se v současné době bourá maso. V roce 2005 byla ve dvoře přistavena přístavba.

Hlavní vchod do objektu je z náměstí. V přízemí je prodejna, jídelna, restaurace provozovaná školou, šatny a výukové prostory pro odborný výcvik. V 1. a 2. podlaží jsou kanceláře, učebny a sociální zařízení.

Budova se nachází v památkové zóně, je památkově chráněná.

Základní údaje o objektu

| Předmětný objekt | Střední odborné učiliště Čáslav |
| --- | --- |
| Adresa objektu | nám. Jana Žižky z Trocnova 75/12, 286 01 Čáslav-Staré Město |
| Číslo parcely | st. 167 |
| Provozní doba | Po – Pá 6 - 16 |
| Obsazenost | Žáci: 170 Zaměstnanci: 45 |
| Energeticky vztažná plocha | 3 490 m2 |
| Obestavěný prostor | 17 678 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2004 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 |

Situační schéma

Zdroj: ikatastr.cz

Základní popis stavební části

Jedná se o čtyřpodlažní, částečně podsklepený objekt. Jednotlivá podlaží jsou spojena dvěma schodišti s kamennými a dřevěnými stupni.

Objekt je rozdělen na dvě části A a B.

Budova A: z konstrukčního hlediska se jedná o dvojtrakt s nosnými cihelnými obvodovými stěnami. Střecha valbová s plechovou krytinou, atrium je zastřešeno polykarbonátem, střecha nad přístavbou kuchyně je plochá prosvětlená platovými světlíky. Okna dřevěná špaletová, jednoduchá dřevěná, případně jednoduchá kovová.

Budova B: zděný objekt s plochou střechou a plechovou krytinou. Otvorové výplně jsou plastové s izolačním sklem.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 4 NP, 1 PP |
| Vytápěná podlahová plochy | m2 | 3 490 |
| Obestavěný prostor | m3 | 17 678 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | W/(m2.K) | 1,08 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | G |

Objekt je památkově chráněn. Na objektu byla vyměněna okna, zejména do ulice. Několik oken do dvora nebylo vyměněno. Objekt není vhodné s ohledem na skladbu a tloušťku stěn zateplovat. Po stavební stránce stav odpovídá stáří objektu.

Zrealizovaná úsporná opatření

2019, 2020	Částečná výměna oken

2020		LED osvětlení

Údaje o energetických vstupech

Energetickými vstupy jsou:

Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, pohony ventilátorů vzduchotechniky, klimatizaci, ohřev teplé vody, pohony čerpadel technologie, elektrické spotřebiče v prodejně, kuchyni a cukrářských dílnách a jiné drobné elektrické spotřebiče apod.

Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody pro potřeby kuchyně.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Areál školy má 2 fakturační odběrná místa elektrické energie.

Fakturace elektrické energie

| Adresa odběrného místa | Objekt | EAN OPM | Č. elektroměru | Jistič (A) | Sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Časlav, nám. Jana Žižky z Trocnova, Zem. Odb. učiliště CA 75/12 | Škola | 859182400601095462 | 62011282 | 3x200 | C02D |
| Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 75/12 | Byt | 859182400604469574 | 2008047915 | 1x25 | C01D |

Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. Areál školy má 2 fakturační odběrná místa zemního plynu a to pro školu EIC kód 27ZG200Z0015343N a přístavbu EIC kód 27ZG200Z0012456P.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro školu je plynová kotelna umístěná v 1. PP, kde jsou instalovány 
2 plynové kotle Protherm Grizzly 85 KLO o jmenovitém výkonu 85 kW, jeden plynový kotel Protherm 60 KLO o jmenovitém výkonu 56,35 kW a plynový kotel Protherm Medvěd 50 KLO o jmenovitém výkonu 49 kW.

Topná voda z kotlů je vedena do rozdělovače, kde je 6 topných větví.

Plynové kotle Protherm Grizzly slouží pouze pro vytápění. Ostatní kotle slouží pro přípravu teplé vody pro potřebu kuchyně.

V sociálním zařízení restaurace je umístěn nástěnný plynový kotel Protherm 28 KTV o jmenovitém výkonu 27,2 kW. Tento kotel je určen pro vytápění jídelny, restaurace a sborovny.

V přístavbě je umístěn nástěnný plynový turbo kotel Panther o jmenovitém výkonu 
23 kW. Kotel je řízen podle teploty v referenční místnosti.

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou litinová článková s RV, místy plechová desková s RV. V objektu se nachází 98 ks otopných těles.

Příprava TV

Příprava teplé vody ve škole je decentrální, v místě spotřeby, pomocí elektrických bojlerů a průtokových ohřívačů. V přístavbě slouží pro přípravu TV nástěnný plynový kotel Panther.

Základní parametry ohřívačů TV

| Typ ohřívače TV | Objem (l) | Příkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Dražice OKCE 50 | 50 | 2,2 |
| DZD Dražice OKCE 50 | 50 | 2 |
| DKD Dražice | 125 | 1,5 |
| DZD OKCE 100 | 100 | 2 |
| DZD OKCE 50 | 50 | 2 |
| Bojler | nezjištěn | nezjištěn |

Teplá voda pro kuchyň je připravována centrálně v kotelně. V kotelně jsou umístěny dva zásobníky teplé vody Reflex každý o objemu 385 l.

Chlazení

Jednotka zdroje chladu pro potřeby prodejny je instalována na chodbě v přízemí. Technické parametry nezjištěny.

V 1. poschodí u cukrářek je instalována split jednotka. Technické parametry nezjištěny.

V kuchyni je instalován multi-split systém s jednou venkovní jednotkou a dvěma vnitřními jednotkami, v provedení tepelné čerpadlo. Topný výkon až 9,7 kW. Chladicí výkon 8 kW.

Vzduchotechnická zařízení

Pro potřeby kuchyně je instalována kompaktní VZT jednotka s rekuperací typ DUPLEX – BT 6000 výrobce ATREA. Přívod a odvod vzduchu 5 000 m3/h. Jednotka má digitální regulaci.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Převážně jsou instalovány zářivky 36 W a 57 W, dále jsou používány v žárovkových svítidlech LED žárovky.

Technologické spotřebiče

V prodejně jsou umístěny chladicí skříně, v kuchyni jsou elektrické ohřívací pulty, sporáky, trouba, mrazicí a chladicí boxy. V cukrářských dílnách jsou elektrické pece.

Spotřeba vody

Sociální zařízení je částečně zrekonstruované. WC mají tlačítkové splachování. Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou. Některá umyvadla jsou na fotobuňku.

Hygienická zařízení

| Objekt | Počet WC mís | Počet pisoárů | Počet vodovodních baterií | Počet sprch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s 1° splachováním | s 2° splachováním | S fotobuňkou | Bez spořiče vody | Se spořičem vody | Bez spořiče vody |
| třídy |  |  | 8 | 3 | 5 |  |
| sociální zařízení | 15 | 8 | 5 | 10 | 8 |  |
| celý areál | 20 | 11 | 7 | 28 | 30 | 2 |

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora

Stručný popis budovy

Objekt hlavní budovy SPŠ se nachází na ulici Masarykova 197 v Kutné Hoře. Budova školy byla postavena v roce 1928 a uvedena do provozu v roce 1930. Hlavní objekt je propojen spojovací chodbou s objektem dílny. V suterénu hlavního objektu je umístěna plynová kotelna, v ostatních patrech se nacházejí učebny, kabinety, sborovna, ředitelna, tělocvična a sociální zázemí.

V objektu školy je 7 bytů, které mají vlastní fakturační měření spotřeb energií.

Budova se nenachází v památkové zóně, není památkově chráněná.

Základní údaje o objektu

| Předmětný objekt | VOŠ, SPŠ a JŠ, Kutná Hora |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Masarykova 197, Kutná Hora |
| Číslo parcely | 2482 |
| Provozní doba | Po – Pá |
| Obsazenost | Žáci: 430 Zaměstnanci: |
| Energeticky vztažná plocha | 10 921 m2 |
| Obestavěný prostor | 57 057 m3 |
| Energetický audit (rok) | 2004 |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2014 |

Situační schéma

Zdroj: ikatastr.cz

Základní popis stavební části

Objekt hlavní budovy školy je třípodlažní budova s nevytápěným suterénem. Jedná se o budovu zděnou z cihel. Střecha sedlová. Otvorové výplně ve škole jsou dřevěné špaletové, v suterénu směrem do dvora některé plastové s izolačním sklem. Otvorové výplně v dílnách jsou kovové zdvojené, místy s jednoduchým zasklením, platové s izolačním sklem.

Základní parametry objektu

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 3 NP, 1 PP |
| Vytápěná podlahová plochy | m2 | 10 921 |
| Obestavěný prostor | m3 | 57 057 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | W/(m2.K) | 1,34 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | G |

Stavební stav odpovídá stáří objektu. Střechy nejsou zatepleny. Některé otvorové výplně neodpovídají stávajícímu standardu.

Zrealizovaná úsporná opatření

2019, 2020 Částečná výměna oken

2019	Rekonstrukce kotelny

2020 	Výměna osvětlení na chodbách a v některých učebnách za LED svítidla

Údaje o energetických vstupech

Energetickými vstupy jsou:

Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, klimatizaci, pohony čerpadel technologie, elektrické spotřebiče v dílnách a drobné elektrické spotřebiče.

Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr pro jedno odběrné místo. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní – NT, VT. Jistič 3x160 A, sazba C26d. Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. Škola má jedno fakturační odběrné místo zemního plynu EIC kód 27ZG200Z0236258K – střední odběr.

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěna v 1. PP, kde jsou instalovány 3 stacionární kondenzační plynové kotle De Dietrich typ C330 – 430 ECO o jmenovitém výkonu 425 kW.

Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač do odděleného rozdělovače a sběrače, kde je 6 topných větví a jedna větev pro ohřev TV. Dále je topná voda vedena do rozdělovače a sběrače umístěného v dílně truhlárny v 1. PP, kde jsou 4 topné větve.

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou litinová článková s RV a s TRV s termostatickou hlavicí, místy plechová desková s TRV s termostatickou hlavicí. V objektu se nachází 371 ks otopných těles, z toho 240 bez TRV s termostatickou hlavicí.

Příprava TV

Příprava teplé vody ve škole je centrální v kotelně, kde jsou instalovány dva zásobníky TV Dražice OKC 750 NTR/BP o jednotkovém objemu 750 l.

Dvě umyvadla jsou vybavena průtokovým ohřívačem ETA 0730 3,5 kW.

Chlazení

V některých učebnách jsou instalovány split jednotky.

Vzduchotechnická zařízení

Pro větrání přednáškového sálu je instalována VZT jednotka, která je však nefunkční.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Převážně jsou instalovány zářivky 36W a 58W. Místy jsou žárovková svítidla a LED zářivky. V tělocvičně jsou instalována LED svítidla. V roce 2021 byly na chodbách vyměněny zářivky za LED svítidla.

Technologické spotřebiče

V dílnách jsou umístěny technologické stroje.

Spotřeba vody

Umyvadla na sociálkách jsou vybavena směšovacími bateriemi na fotobuňku. Ve třídách je pouze studená voda baterie vybavena kohoutkem. WC jsou vybaveny jednostupňovým splachováním (35 ks) a dvoustupňovým splachováním (4 ks). Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou. Sprchy klasické bez úsporných prvků.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav

Stručný popis budovy

Areál školy se sestává z několika postupně dostavovaných nebo dodatečně připojených objektů. Směrem do ulice Přemysla Otakara II. směřuje průčelí hlavní budovy A. Na budovu A navazuje budova B. V budově A se nacházejí šatny, administrativa, učebny a kabinety. V budově B se nacházejí dílny, kuchyně s jídelnou, kotelna a laboratoře. Z JV strany je budova B propojena s budovou C (bývalá kasárna), která z části slouží jako domov mládeže a z části pro VOŠ. Ze SZ strany je zalomenou chodbou s budovou A propojena hala BIOS (tělocvična a šatny).

Areál se nenachází v památkové zóně, budovy nejsou památkově chráněny.

Základní údaje o objektu

| Předmětný objekt | VOŠ, SPŠ a OA, Čáslav |
| --- | --- |
| Adresa objektu | Přemysla Otakara II. 938/18, 286 01 Čáslav-Nové Město |
| Číslo parcely | st. 1282; st. 237/3; st. 237/4; st. 531/1; st. 531/1 |
| Provozní doba | Budova A Po – Pá 7 – 17 Budova B Po – Pá 8 – 18 Budova C internát Ne – Pá 24/5 Budova C VOŠ Po – Pá 7 – 18 Hala BIOS Po – Pá 8 – 22 |
| Obsazenost | Žáci: 254 Zaměstnanci: 50 Internát 20 pokojů 40 lůžek Počet vychovatelů: 2 |
| Energeticky vztažná plocha | Budova A + B 5 787 m2 Budova C 3 646 m2 Hala BIOS 1 503 m2 |
| Obestavěný prostor | Budova A + B 22 986 m3 Budova C 14 601 m3 Hala BIOS 12 371 m3 |
| Energetický audit (rok) | - |
| Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) | 2013 |

Situační schéma

Zdroj: ikatastr.cz

Základní popis stavební části

Budova A je objekt o se 4 NP a 1 PP. Obvodové stěny jsou vyzděny z cihel. Střecha plochá. Otvorové výplně dřevěné špaletové, luxfery, v části nové dřevěné s izolačním sklem.

Budova B: obvodové stěny jsou vyzděny z cihel. Střecha na části objektu je sedlová, zbytek plochá. Otvorové výplně jsou dřevěné špaletové, luxfery, z části plastové s izolačním sklem. V roce 2021 byla zrekonstruována a zateplena střecha nad jídelnou tepelnou izolací EPS tl. 100 mm.

Základní parametry objektu B

| Parametr | Jednotka | Budova A | Budov B |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 4 NP,1PP | 3 NP |
| Vytápěná podlahová plochy | m2 | 5 787 |
| Obestavěný prostor | m3 | 22 986 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | W/(m2.K) | 0,94 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | G |

Budova C: jedná se o objekt bývalých kasáren. Obvodové stěny jsou vyzděny z cihel. Střecha valbová s krytinou z pálené tašky. Otvorové výplně dřevěné dvojité, z části plastové s izolačním sklem.

Základní parametry objektu C

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Počet podlaží | - | 2 NP |
| Vytápěná podlahová plochy | m2 | 3 646 |
| Obestavěný prostor | m3 | 14 601 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla Uem | W/(m2.K) | 1,04 |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | - | G |

Hala BIOS: obvodové stěny tělocvičny jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí s izolací MW, šatny mají obvodové stěny z děrovaných cihel. Otvorové výplně tvoří Copility a dřevěná okna zdvojená. Střecha plochá s živičnou krytinou.

Hala BIOS nemá zpracovaný PENB.

Stavební stav objektů odpovídá jejich stáří. Nejhůře z hlediska tepelně izolačních vlastností a stavebního je na tom hala BIOS. V objektu A část vyměněných oken je ve špatném technickém stavu vlivem povětrnostních podmínek. Střechy / stropy nejsou zatepleny.

Zrealizovaná úsporná opatření

2019 	Nová okna v dílnách (4 ks)

2019	Nová okna v jídelně (4 ks)

2020	Nová okna v kuchyni (3ks)

2020	Rekonstrukce VZT v kuchyni včetně instalace 24 ks nových LED svítidel

Údaje o energetických vstupech

Energetickými vstupy jsou:

Elektřina jako zdroj energie pro osvětlení, ohřev teplé vody, ventilátory pro VZT v kuchyni, tepelné čerpadlo, pohony čerpadel technologie, elektrické spotřebiče v dílnách a jiné drobné elektrické spotřebiče.

Zemní plyn jako zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé vody.

Elektrická energie je nakupovaná z distribuční sítě dodavatele, společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s. Z hlediska kategorie odběru se jedná o podnikatelský maloodběr. Cena za dodávku elektrické energie je stanovena jako dvoutarifní – NT, VT. Jistič 3x250 A, sazba C25d. Smlouvy s dodavatelem elektrické energie jsou uzavírány na jeden rok, zúčtovací intervaly jsou měsíční.

Zemní plyn je odebírán od Pražské plynárenské a.s. Areál školy má 5 fakturačních odběrných míst zemního plynu.

Fakturace zemního plynu

| Adresa OM | Objekt | EIC | Č. plynoměru | Odběr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav | Hlavní kotelna školy | 27ZG200Z0236309T | 75125685 | Střední odběr |
| Přemysla Otakara II. 938/18, 286 01 Čáslav | Budova C | 27ZG200Z0017581Y | 1813 | Maloodběr |
| Přemysla Otakara II. 938/18, 286 01 Čáslav | Jídelna | 27ZG200Z0003475M | 5553686 | Maloodběr |
| Přemysla Otakara II. 938/18, 286 01 Čáslav | Škola – kabinet | 27ZG200Z0015332S | 4391333 | Maloodběr |
| Přemysla Otakara II. 938/18, 286 01 Čáslav | Hala Bios | 27ZG200Z0004394H | 17517316 | Maloodběr |

Stručný popis energetického systému

Zdroj tepla

V areálu jsou tři plynové kotelny:

Kotelna A - budova A a budova B

Kotelna C – budova C

kotelna BIOS - tělocvična

Kotelna A

Kotelna je umístěna v budově A v samostatné místnosti, kde je umístěno 6 stacionárních plynových kotlů JUNKERS KN 117-8.23 o jmenovitém výkonu 117 kW. Kotelna zásobuje teplem budovu A a budovu B. Topná voda z kotlů je vedena do odděleného sběrače a rozdělovače, odtud je vyvedena větev pro ohřev TV. Ze sběrače je topná voda vedena přes hydraulický vyrovnávač do rozdělovače a sběrače, kde jsou 4 topné větve:

Kotelna jídelna

Rezerva

Dílny

Hlavní budova

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou litinová článková s RV a s TRV s termostatickou hlavicí, místy plechová desková s TRV s termostatickou hlavicí. V budově A a budově B se nachází 207 ks otopných těles, z toho 62 bez TRV s termostatickou hlavicí.

Kotelna C

Kotelna je umístěna v budově C v půdním prostoru. V kotelně jsou instalovány 3 stacionární plynové kotle Vaillant VK 108/3-2 o jmenovitém výkonu 106,5 kW. Kotelna zásobuje teplem budovu C. Topná voda z kotlů je vedena do jednotlivých stoupaček nezatepleným půdním prostorem. Část rozvodů je v půdním prostoru vedeno v tunelu z polystyrenu.

Otopná soustava je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je regulována ekvitermně. Otopná tělesa jsou litinová článková s RV a s TRV s termostatickou hlavicí, místy plechová desková s TRV s termostatickou hlavicí. V budově C se se nachází 126 ks otopných těles bez TRV s termostatickou hlavicí.

Kotelna BIOS

Kotelna je umístěna v samostatné místnosti v hale BIOS a zásobuje teplem prostor šaten. V kotelně jsou instalovány 4 nástěnné kondenzační kotle Gemino ZTIC4.C120 o jmenovitém výkonu 48,7 kW. Topná voda z kotlů je vedena do rozdělovače a sběrače, kde jsou 3 topné větve.

Otopná soustava v šatnách je teplovodní, protiproudá s nuceným oběhem topné vody. Teplota topné vody je regulována ekvitermně. V šatnách se nachází 25 ks otopných těles s TRV s termostatickou hlavicí a jedno otopné těleso bez TRV s termostatickou hlavicí. Hala tělocvičny je vytápěna 5 plynovými tmavými zářiči Mandík typ Helios DPH 30L o jmenovitém výkonu 25,8 kW.

Příprava TV

Budova A a B: příprava teplé vody je centrální v kotelně, kde jsou instalovány dva zásobníky TV, objem nezjištěn. V 1. NP budovy A je instalován bojler Dražice OKCE-02 o příkonu 1,5 kW.

Budova C: příprava teplé vody je centrální v kotelně, kde je instalován zásobník TV Kessel Solar typ S 500-2 o objemu 470 l.

Vzduchotechnická zařízení

V roce 2020 proběhla rekonstrukce VZT v kuchyni. Kompaktní stojanová rekuperační VZT jednotka zajišťuje větrání varny s výdejem a umývárny. Systém větrání je rovnotlaký Vp = Vo = 10 900 m3/h.  Ohřev větracího vzduchu zjišťuje přímý výměník o jmenovitém výkonu 54 kW a elektrický dohřev o max. výkonu 24 kW. Pro chlazení větracího vzduchu je jednotka vybavena přímým výměníkem o jmenovitém chladicím výkonu 50 kW. Zdrojem tepla a chladu jsou 2 tepelná čerpadla se jmenovitým výkonem kondenzační jednotky 9,6 kW.

Osvětlení

Osvětlovací soustavy jsou různorodé. Převážně jsou instalovány zářivky 18 W, 36 W, 40 W a 58 W. Místy jsou žárovková svítidla a LED zářivky. V tělocvičně jsou instalovány výbojky 18 ks 400 W.

Technologické spotřebiče

V dílnách jsou umístěny technologické stroje. V kuchyni jsou instalovány běžné kuchyňské spotřebiče.

Spotřeba vody

Baterie u umyvadel jsou vybaveny perlátory (171 ks), pouze 5 baterií není vybaveno perlátorem. Ve třídách je pouze studená voda, baterie vybavena kohoutkem. WC jsou vybaveny jednostupňovým splachováním (21 ks) a dvoustupňovým splachováním 
(49 ks). Pisoáry jsou vybaveny fotobuňkou (20 ks), 9 pisoárů je s manuálním splachováním. Sprchy jsou částečně vybaveny úspornými prvky (18 ks) a 12 ks je bez úsporných prvků.