Příloha č.3 zadávací dokumentace: Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup devítimístného automobilu“

Příloha č. 1 kupní smlouvy: Technická specifikace

Automobil musí splňovat minimálně následující technické parametry:

Parametr

Druh automobilu – osobní vůz

Celková hmotnost do 3,5 tuny

Stav vozidla - nové

Stav tachometru max. 50 km

Typ karoserie Combi

Počet míst k sezení 9

Minimální výkon 80 kW

Palivo nafta

Kombinovaná spotřeba paliva dle technického průkazu max. 7,5 l/100 km

Manuální převodovka

Minimální počet rychlostních stupňů 6

Minimální objem motoru 1950 cm3

Minimální rozměr kol a pneumatik 16“

Norma Euro 6

Klimatizace

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a imobilizér

Elektronicky ovládaná přední okna

Brzdový systém ABS, kontrola stability ESP

Výškově a podélně nastavitelný volant

Airbag řidiče a spolujezdce

Bluetooth + handsfree

Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

Denní svícení

Gumová podlaha v nakládacím prostoru

Plnohodnotná rezerva

Zadní dveře otevíratelné do 180 stupňů

Tažné zařízení

Vyhřívané zadní sklo

Palubní počítač

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Vyjímatelná druha a třetí řada sedadel

Délka ložné plochy po vyndání 2. a 3. řady sedadel min. 2900 mm

Výška zavazadlového prostoru po střechu min. 1330 mm

Obchodní označení osobního automobilu: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Datum vystavení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Podpis oprávněné osoby: