| Název zakázky: | Nákup IT vybavení do počítačové učebny |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace |
| Adresa zadavatele: | Studentská 895, 29501 Mnichovo Hradiště |
| Kontaktní osoba: | Pro konzultaci technické specifikace: Ing. František Vodvářka – 739 432 006 |

Zadavatel požaduje kompletní plnění všech položek zakázky, zakázka není rozdělena na jednotlivé samostatné části

| Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky | Cena za ks bez DPH |  |
| --- | --- | --- |
| Předmětem dodávky je 16 ks stolních počítačů včetně monitorů a příslušenství s níže uvedenými minimálními technickými požadavky | Návrh uchazeče (technické parametry nabízeného zařízení) | Splněno ANO/NE |
| Konstrukční provedení jednotky: mini/micro tower (NE desktop, NE All In One řešení), rozměr poličky pro PC je 19cmx44cmx43cm (šxhxv), min 2x USB port na předním panelu, port pro mikrofon a sluchátka na předním panelu, možnost umístit do PC skříně přídavný ventilátor. |  |  |
| Napájecí zdroj: výkon min. 450 W, účinnost 80 plus a lepší, EPS konektor, aktivní PFC, automatická regulace otáček ventilátoru |  |  |
| CPU: min. 20000 bodů dle www.cpubenchmark.net, součástí bude standardní chladič |  |  |
| Základní deska: kompatibilní s Win11, min. 1x PCI Express x16, SATA, podpora režimů RAID |  |  |
| Grafická karta: min. 13000 bodů dle www.videocardbenchmark.net, VR ready |  |  |
| Paměť operační: min. 16 GB DDR4/DDR5, minimálně jeden slot volný |  |  |
| SSD/M.2 disk: kapacita min. 500 GB, životnost min. 1000TBW |  |  |
| Hard Disk: Není požadován |  |  |
| Mechanika DVD: není požadována |  |  |
| Karta síťová: min. 1x RJ45 Ethernet 100/1000, není přípustná síťová karta jako modul do USB |  |  |
| Karta síťová WiFi, Bluetooth: WiFi - není požadována, Bluetooth verze min 5.0, není přípustná WiFi/BT karta jako modul do USB |  |  |
| Další konektory: VGA nebo HDMI nebo DP pro připojení monitoru |  |  |
| Karta zvuková: min. HD Audio Interní |  |  |
| Čtečka paměťový karet: není požadována |  |  |
| Příslušenství - monitor: min 22" 16:9, IPS panel matný, FullHD, min 250cd/m2, konektor pro připojení sluchátek, VGA nebo HDMI nebo DP, vestavěné reproduktory, včetně všech propojovacích kabelů k PC |  |  |
| Příslušenství: Klávesnice česká 101 USB, myš optická, USB, 2-3 TL s kolečkem, černá |  |  |
| Operační systém: - Windows 10 Pro CZ nebo Windows 11 Pro CZ |  |  |
| Certifikace: Windows 11 |  |  |
| Záruka: min. 3 roky, může být rozdílná pro PC a monitor |  |  |

| Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky | Cena za ks bez DPH |  |
| --- | --- | --- |
| Předmětem dodávky je 8ks notebooků s níže uvedenými minimálními technickými požadavky | Návrh uchazeče (technické parametry nabízeného zařízení) | Splněno ANO/NE |
| Konstrukční provedení: Notebook, standardní |  |  |
| Napájecí adaptér: min 45W |  |  |
| CPU: min 4 jádra, podpora virtualizace |  |  |
| Display: min. 14“, IPS, matný nebo antireflexní, FullHD, Wide View |  |  |
| Dotykový display: není požadováno |  |  |
| Grafická karta (GPU): není specifikována |  |  |
| Paměť operační: min. 16GB DDR4/DDR5 |  |  |
| SSD/M.2 disk: min. 500GB |  |  |
| Webkamera: HD rozlišení, barevná |  |  |
| Mechanika CD/DVD: není požadována |  |  |
| Karta síťová: RJ45 Ethernet 100/1000, není přípustná síťová karta jako modul do USB |  |  |
| WiFi: podpora pásma 2,4 GHz i 5 GHz Bluetooth: ANO min. verze 4.0 |  |  |
| Další konektory: HDMI USB 3/2 min 3x USB C min 1x univerzální zvukový konektor Jack |  |  |
| Karta zvuková: integrovaná |  |  |
| Čtečka paměťový karet: není požadována |  |  |
| Příslušenství: myš bezdrátová Bluetooth, brašna na notebook |  |  |
| Klávesnice: CZ, rozšířená o numerickou část |  |  |
| Operační systém: - Windows 10 Pro CZ nebo Windows 11 Pro CZ |  |  |
| Certifikace: Windows 11 |  |  |
| Záruka: min. 3 roky |  |  |