Žadatel zpracuje cenovou nabídku do položkového rozpočtu.

Termín pro předložení těchto nabídek je stanoven do 24.04.2024 do 12h ba adresu Aug. Sedláčka 1145, 28601 Čáslav.

Žadatel s položkovým rozpočtem dále předloží výpis z živnostenského listu, Přílohu č.1 Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a přehled referenčních zakázek za předešlé dva roky v sektoru veřejné správy a školství.

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVANÉHO ZAŘÍZENÍ

Automobilové tréninkové zařízení, výukové panely dle níže uvedených požadavků a parametrů:

- Výukový simulátor zážehový motor

Kompletní výukové zařízení s elektroinstalací vozidla umožňující reálnou simulaci funkcí jednotlivých komponentů zážehového motoru (přímé vstřikování), včetně generování nejčastějších závad, deseti případně více, těchto komponentů. Konstrukce simulátoru bude provedena pouze za použití originálních automobilových dílů a konstrukce bude provedena na reálné platformě vozidel.

Minimální osazení výukového zařízení:

Přístrojová deska,

Komfortní řídící jednotka,

Snímač průtoku vzduchu,

Snímač nasávaného vzduchu,

Snímač otáček motoru,

Snímač polohy vačkové hřídele,

Řídící jednotka škrtící klapky,

Snímač plynového pedálu,

Snímač tlaku paliva,

Snímač polohy škrtící klapky,

Snímač klepání,

Snímač teploty,

Lambda senzor,

Teplota výfukových plynů,

Relé palivového čerpadla,

Zapalovací cívky,

Regulační ventil tlaku paliva,

Ventil dávkování paliva,

Ventil odvětrání nádrže,

Termostat pro chlazení motorů,

EGR ventil,

Vyhřívání lambda sondy,

Dodatečné vstupní a výstupní signály, aj.,

Bude možné demonstrovat reálnou funkci těchto systémů. Zařízení bude obsahovat všechny potřebné řídicí jednotky vozidla, které zaručují, že je panel samostatně plně funkční a nepotřebuje pro svoji činnost žádná další zařízení. Panel musí umožňovat připojení sériové diagnostiky s možností provádět kompletní diagnostiku systému motoru a musí obsahovat měřící body, kde bude možné po připojení osciloskopu sledovat všechny důležité signály systému.

- Výukový panel komfortní systémy vozidel

Výukový panel musí umožňovat reálnou simulaci funkcí komfortních systémů motorových vozidel:

centrální elektronika,

sběrnice CAN,

centrální zamykání,

elektrické ovládání oken a zrcátek,

ovládání světel a směrovek apod.,

včetně generování závad.

Bude možné demonstrovat reálnou funkci těchto systémů. Zařízení bude obsahovat všechny potřebné řídicí jednotky vozidla, které zaručují, že je panel samostatně plně funkční a nepotřebuje pro svoji činnost žádná další zařízení. Panel musí umožňovat připojení sériové diagnostiky s možností provádět kompletní diagnostiku systému motoru a musí obsahovat měřící body, kde bude možné po připojení osciloskopu sledovat všechny důležité signály systému.

- Příslušenství ke každému z trenažérů

Ke každému výukovému simulátoru bude dodáno následující měřící a diagnostické zařízení a softwarové vybavení:

- příslušný ovládací a výukový software

- software pro simulaci závad

- vhodný diagnostický přístroj

- vhodný 4kanálový osciloskop

- OBECNÉ POŽADAVKY NA VEŠKERÉ POPTÁVANÉ ZAŘÍZENÍ

- K poptávaným položkám platí, že nabízené panely musí být vhodné pro užití v uzavřeném prostoru/učebně bez zvláštních opatření na zabezpečení kvality vzduchu.

- Konstrukce zařízení, krytí vodičů a jejich upevnění musí být provedeno v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

- Záruční doba na zařízení minimálně 24 měsíců, na AKB 12 měsíců

- Snadná výměna vadných dílů panelu vlastními silami v pozáruční době

- Termín dodání do 11/24