Okna i vstupní dveře budou vyrobeny z vícekomorového profilu v oboustranné bílé barvě.

Požadované práce:

Demontáž stávajících oken a dveří, dodávka a montáž nových plastových oken a dveří, zednické začištění dotčeného ostění, likvidace stávajících oken, dveří a suti, úklid po dokončení prací. Dodávka a montáž vnitřních parapetů a žaluzií dle specifikace u jednotlivých pozic.

Poz.1

4 Ks Okno se štulpem 1480 mm x 1450 mm

|  | Pohled zevnitř |
| --- | --- |

- 2-křídlé stulpové okno

- izolační 3-sklo Ug=0,6W/m2K

- vnitřní parapet bílý - hloubka do 300mm

- pozink přechodový plech

- žaluzie celostínící, stříbrná - ovládání řetízkem

- pojistka proti chybné manipulaci

Poz.2

1 Ks 1kř. dveře 1020 mm x 2080 mm

|  | Pohled zevnitř |
| --- | --- |

- dveře ven otevíravé pravé

- spodní část izolační panel hl. 40mm

- horní 1/3 izolační 3-sklo Ug=0,6W/m2K ornament kůra

- kování klika/koule

- vybourání dozdívky v nadpraží

Poz.3

1 Ks Dvoukřídlové dveře 1500 mm x 2420 mm

|  | Pohled zevnitř |
| --- | --- |

- dveře 2-křídlé dovnitř otevíravé pravé - čistý průchod hlavním křídlem 800mm

- spodní výplň izolační panel hl. 40mm

- horní část prosklená - izolační 3-sklo Ug=0,6W/m2K

- žaluzie celostínící stříbrná - ovládání řetízkem

- kování klika/koule

- vybourání soklu a osazení na úroveň čisté podlahy

- dveře budou v sestavě se stávajícími okny navazujícími na dveře v obou bocích - spoje zatěsnit a přelištovat

Poz.4

1 Ks Dveřní prvek 1020 mm x 2480 mm, sestávající z 1kř. dveří a jednoho pevného pole.

|  | Pohled zevnitř |
| --- | --- |

- dveře dovnitř otevíravé levé

- spodní část izolační panel hl. 24mm

- horní 1/3 a pevný nadsvětlík izolační 2-sklo Ug=1,1W/m2K ornament kůra

- kování klika/koule

- vybourání dozdívky v nadpraží a v bocích

Poz.5

1 Ks Dveřní prvek 1880 mm x 2600 mm, sestávající z 2kř. dveří a jednoho pevného pole.

|  | Pohled zevnitř |
| --- | --- |

- dveře 2-křídlé ven otevíravé pravé

- spodní část izolační panel hl. 24mm

- horní 1/3 a pevný nadsvětlík izolační 2-sklo Ug=1,1W/m2K ornament kůra

- kování klika/koule

- rozšíření horního rámu cca 50mm

- vybourání dozdívky v nadpraží a v bocích