Příloha č. 6

Podklady pro veřejnou zakázku

„Výměna oken v budově KÚ Středočeského kraje- VII. etapa“

Předmětem je výměna cca 165 ks oken v provedení eurookna - vnitřní plášť budovy čp. 81 a 334  KÚ Středočeského kraje.

Součástí veřejné zakázky je výroba nových oken, demontáž starých oken, potřebná zednická příprava pro montáž nových oken, montáž nových oken, zednické začištění (v tomto případě se jedná o osazení eurookna do stavebního otvoru po stávajícím špaletovém okně, tzn. vyšší rozsah zednických prací), dodávka a montáž vnitřních parapetů u venkovního parapetu klempířské napojení na stávající, stavební začištění a zabarvení vnější špalety, provedení malování (pouze čelní části místnosti zasažené výměnou), protiprachová opatření (kompletní zakrytí nábytku, podlahové krytiny kanceláře), vynesení a likvidace odpadu  a zajištění hrubého úklidu po provedené výměně oken. V rámci výměny oken je požadovaná i ekologická likvidace starých oken. Součástí předmětu zakázky jsou i práce zde nespecifikované, jejichž provedení je ale nezbytné pro řádné dokončení díla.

Stávající špaletová okna budou vyměněna za nová eurookna, která budou ve svém členění, profilaci, způsobu otevírání, barevnosti a v hloubce osazení shodná s okny stávajícími (na všech oknech bude možnost výklopné ventilace) Požadovaný součinitel prostupu tepla fasádního okna je max. 1,2W(m2K) nebo nižší.

Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny za chodu úřadu, budou Zhotoviteli předávány vždy 2 – 3 kanceláře k realizaci dle odsouhlaseného harmonogramu, což představuje cca 6 oken.

Parapety budou natřeny v barvě fasády.

Místo dodání: sídlo Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov.

Předpokládaná doba plnění uvedené veřejné zakázky je ode dne účinnosti smlouvy do 15. 12. 2019 na základě Smlouvy o dílo uzavřené s uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Platební podmínky: Uvedená předpokládaná hodnota VZ je nepřekročitelná. Práce a dodávky objednané na základě Smlouvy budou zadavatelem hrazeny na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem, který bude potvrzený zástupcem objednatele. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu, se splatností 30 dnů ode dne doručení.