Specifikace – Restaurování polychromované dřevořezby

Předmětem zadání je restaurování polychromované dřevořezby vinné révy s ptactvem a andílky a vyhotovení restaurátorské dokumentace. Součástí zadání je také doprava do ateliéru dodavatele a zpět.

Název: 				Polychromovaná dřevořezba vinné révy s ptactvem a andílky

Evidenční číslo v CES: 		434/79

Autor: 	monogramista „HR“ (v řezbě soklu)

Datace				polovina 16. století

Rozměry	výška 340 cm, šířka 170 cm, (výklenek na sochu Krista? 72 x 158 cm), výška figury anděla 55 cm

Umístění			expozice Českého muzea stříbra v Kamenném domě,

Václavské náměstí 183, Kutná Hora 284 01

Současný stav:

Řezba byla v minulosti upravována v kompozici i v polychromii. Polychromie je uvolněná a odpadává, znatelné jsou zbytky zlacení a stříbření. Zběžnou prohlídkou nebylo zjištěno akutní napadení dřevokazným hmyzem. Rám je instalován za pomocí novodobých železných vrutů na novější ploché dřevěné konstrukci ze smrkového dřeva tvaru rámu, opatřeného monochromním tmavozeleným nátěrem. Torzo bohaté řezbářské výzdoby orámování bylo zřejmě po ztrátě sochy řezbářsky upraveno, došlo k ořezání přečnívajících částí. V současnosti není křehká řezba samonosná a bude vyžadovat upravení způsobu instalace.

Cílem restaurování je snímání zbytků nepůvodní polychromie, dořezby chybějících spojů v prasklých řezbách, upevnění uvolněné polychromie, tmelení defektů v podkladové vrstvě, retuše, řezbářské upevnění k podložce, vyřešení nového způsobu instalace.

Fotodokumentace viz. níže.