Technická specifikace demonstračních sad a vybavení pro výuku

Obecný popis

- Demonstrační sady a vybavení pro výuku jsou určeny pro výuku v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Budou používány jak žáky školy, tak žáky partnerských základních škol při sdílené výuce. Technická specifikace demonstračních sad a vybavení pro výuku je zvolena tak, aby se jejich jednotlivé části vhodně doplňovaly, a přitom pokrývaly co nejširší spektrum obnovitelných energií.

Technická specifikace

Demonstrační sada pro fotovoltaiku

počet sad: 4

provedení: kufříkové

seznam požadovaných experimentů:

Měření napětí, proudu a energie,

ověření Ohmova zákona,

zapojování solárních článků,

vztah získané energie na velikosti povrchu a osvětlení článku a na úhlu dopadu světla,

určení výkonových křivek solárního článku,

práce s přepínači a regulátory,

práce s invertorem,

minimální obsah sady:

- základní jednotka,

solární panel – min. 5 ks včetně stojanů,

diodový a žárovkový modul,

motorkový modul,

potenciometr, kondenzátor, rezistor,

regulátory,

invertor DC/AC,

propojovací kabely,

zdroj,

digitální multimetr,

návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

demonstrační sada pro fototermiku

počet sad: 4

provedení: kufříkové

seznam požadovaných experimentů:

- tepelná konvekce a vodivost,

využití solárního kolektoru pro ohřev vody,

hodnocení absorpce/odrazivosti,

stanovení elektrického výkonu kolektorové soustavy,

minimální obsah sady:

- základní jednotka,

solární kolektor,

absorbéry – min. 2 typy,

Peltierův článek,

tepelné výměníky – min. 2 typy,

motorek,

čerpadlo,

napájecí modul,

kabely a hadičky,

laboratorní sklo potřebné k provádění pokusů,

digitální multimetr,

návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

demonstrační sada – palivové články

počet sad: 4

provedení: kufříkové

seznam požadovaných experimentů:

- sestavení palivových článků různého typu,

stanovení charakteristik a účinnosti elektrolýzy,

stanovení charakteristik a účinnosti palivových článků,

výroba vodíku,

skladování vodíku.

minimální obsah sady:

- základní jednotka,

solární modul,

zařízení pro výrobu vodíku,

zařízení pro uskladnění vodíku,

elektrolyzér,

palivové články – PEM a etanolový,

motorek,

kabely a konektory,

digitální multimetr,

návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

demonstrační panel – elektrolyzér

počet ks: 1

provedení: stojanové, vhodné pro skupinovou demonstraci jevů

seznam požadovaných experimentů:

- stanovení charakteristiky solárních panelů,

- stanovení charakteristiky elektrolyzéru,

- stanovení účinnosti elektrolýzy,

- stanovení účinnosti palivového článku,

- určení závislosti fotoelektrického proudu na osvětlení.

vybavení panelu:

- solární panel,

- elektrolyzér pro produkci vodíku,

- palivový článek,

- dodán bude také návod k použití – vytištěný nebo na elektronickém nosiči.

Millikanův přístroj

počet ks: 1

provedení: stolní

seznam požadovaných experimentů:

- Millikanův experiment,

- elementární elektrický náboj,

- kvantování elektrického náboje,

- stanovení viskózní síly,

vybavení přístroje:

- základní jednotka s experimentální komorou,

- digitální dotykový displej pro zobrazení výsledků,

- měřící mikroskop,

- rozprašovač oleje,

- zdroj pro napájení přístroje,

- olej pro přístroj – min. 50 ml,

- návod k použití – vytištěný nebo na elektronickém nosiči.

experimentální biobox – získávání energie z rostlinných zdrojů

počet ks: 1

provedení: kufříkové

seznam požadovaných experimentů:

- produkce bioetanolu,

- fermentace lihu,

- produkce bionafty,

- pokusy s etanolovými palivovými články.

minimální obsah sady:

- destilační hlava,

- laboratorní sklo pro provádění pokusů včetně stojanu a držáku,

- kahan,

- hustoměr, teploměr, lihoměr,

- etanolový palivový článek,

- digitální multimetr,

- kabely,

- návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

demonstrační sada – vodní energie

počet ks: 4

provedení: kufříkové

seznam požadovaných experimentů:

- srovnání funkcí a výkonů jednotlivých typů vodních turbín,

- měření objemového průtoku,

- měření rychlosti proudění,

- měření síly proudění.

minimální obsah sady:

- modely Peltonovy turbíny, jedné další turbíny, vodního kola,

- manometr,

- zařízení pro měření průtoku,

- vodoměr,

- motorový modul,

- propojovací kabely a konektory,

- návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

demonstrační sada – větrná energie

počet ks: 4

provedení: kufříkové

seznam požadovaných experimentů:

- porovnání rotorů různé konstrukce

- měření rotační rychlosti a energie

- hodnocení vlivu fyzikálních veličin na efektivitu provozu

- porovnání spouštěcích rychlostí

- analýza rychlosti větru

- výpočet výkonnosti zařízení

minimální obsah sady:

- základní jednotka,

- modul s rotorem,

- modul s generátorem,

- motorový modul,

- anemometr,

- potenciometr,

- čítač otáček,

- zdroj napájení,

- digitální multimetr,

- kabely,

- návody k pokusům – vytištěné nebo na elektronickém nosiči.

demonstrační sada – energie částic – pohyb molekul

počet ks: 4

provedení: kufříkové

seznam požadovaných simulací jevů:

- rozptyl molekul

- Brownův pohyb

- tepelná a elektrická vodivost

- molekulární struktura látky

- molekulární energie

sada bude simulovat uvedené jevy pomocí srážek objektů na mechanickém nebo magnetickém principu, bude obsahovat návody k pokusům