Technická specifikace

Obecný popis

- Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotických stavebnic, polytechnických stavebnic a dílů pro stavbu modelů. Tyto položky budou využity pro činnost kroužků v rámci projektu.

Technická specifikace

Robotické stavebnice – typ 1

počet: 10

popis stavebnice

- konstrukční díly (min. 500 ks), umožňující opakované skládání a rozebírání modelů bez použití nářadí,

- uložení v kontejneru,

- kompatibilita se stavebnicemi užívanými školou,

- řídící jednotka:

  - vlastní zdroj energie

  - min. 64 MB RAM

  - operační systém kompatibilní s platformou Linux

  - možnost programování přímo i prostřednictvím PC

  - čtečka karet typu SHDC

  - digitální displej

  - reproduktor

  - ovládání tlačítky

  - bateriový provoz

  - USB port

  - Bluetooth port

- servomotory – min. 3 ks,

- senzory: ultrazvukový, dotykový, gyroskopický, senzor barvy,

- dodané příslušenství:

  - sestava doplňkových dílů – min. 500 konstrukčních dílů pro sestavování pohyblivých robotů

  - WiFi adaptér

  - nabíjecí baterie a nabíjecí síťový adaptér

  - USB kabel

  - software

robotické stavebnice – typ 2

- počet: 5

- popis stavebnice

  - stavebnice pro pokročilé uživatele, umožňující stavbu pohyblivých robotů

  - řídící jednotka

    - 32bitový procesor, možnost programování

    - USB port

    - min. 5 senzorových portů (GPIO/A/D)

    - port pro bezdrátovou komunikaci – podpora Bluetooth a IR

    - vestavěný mikrofon a generátor zvuku

    - spojovací materiál

    - bateriový provoz

- servomotory s kroutícím momentem min. 1 Nm – počet vhodný pro stavbu kráčejícího robota

- senzory: 3x IR, gyroskopický, senzor zvuku

- dodané příslušenství: nabíjecí baterie, software, Bluetooth modul

polytechnické stavebnice

- díly vyrobené z kovového materiálu

- části bude možné spojovat pomocí kovových šroubů a matek

Polytechnické stavebnice pro pokusy z elektrostatiky, magnetismu, elektromagnetismu a elektrochemie

- počet ks: 8

- možnost sestavení min. těchto objektů: ampérmetr, elektrický motor, vypínač, telegraf

Polytechnické stavebnice pro pokusy z elektroniky

- počet ks: 8

- možnost sestavení jednoduchých a složitějších elektrických obvodů

Polytechnické stavebnice pro mechanické sestavování 1

- počet ks: 8

- možnost sestavení min. 50 různých modelů dopravní a manipulační techniky

- obsah min. 700 dílů

Polytechnické stavebnice pro mechanické sestavování 2

- počet ks: 8

- určena pro mechanické sestavování min. 100 různých modelů dopravní a manipulační techniky

- obsah min. 1.200 dílů

Polytechnické stavebnice - souborná elektrotechnická stavebnice

- počet ks: 8

- určena pro pokusy s točivými stroji, polovodiči, magnetickou indukcí a mechanismy poháněnými stejnosměrným elektrickým proudem – min. počet možných pokusů 100

- včetně zdroje pro stejnosměrné napájení

stavebnice modelu – automobilní technika

- počet: 2

- popis stavebnice

  - určena pro sestavení modelu automobilního tahače

  - měřítko 1:14

  - elektromotor

  - min. třístupňová převodovka řaditelná za jízdy

  - včetně min. čtyřkanálové RC soupravy

  - dodané příslušenství: akumulátor, zařízení na nabíjení akumulátoru, návod k sestavení, barvy na lakování karosérie

stavebnice modelu – kosmická technika

- počet: 3

- popis stavebnice

  - určena pro sestavení modelu rakety z materiálu plast nebo dřevo

  - pohon raketovým motorem

  - dosah výšky min. 150 m

  - návrat na terén na padáku

  - dodané příslušenství: sada raketových motorů (min. 6 ks) s palníky pro každý model, obtisky na raketu

stavebnice modelu – hexakoptéra

- počet: 1

- popis stavebnice

  - určena pro sestavení modelu dronu se šesti motory a vrtulemi

  - model schopný pokročilé pilotáže

  - min. doba letu 10 min na jedno nabití

  - kamera se snímáním v rozlišení 4K a s fotorežimem

  - včetně min. sedmikanálové RC soupravy a řídící jednotky

  - funkce fail-safe pro bezpečný návrat po ztrátě signálu

  - dodané příslušenství: 2 akumulátory, zařízení na nabíjení akumulátorů