| „Technická specifikace – oprava wc v kuchyni a u jídelny“ Evidenční č. akce 5681 0 10331 - 2019 SG Kladno, Plzeňská 3103, Kladno, 27201 IČO: 61894737 Předmětem plnění VZ je kompletní oprava WC v kuchyni a u jídelny Vybourání stávajících konstrukcí vodovodního potrubí, umyvadel a baterií, wc mís, odpadních rour a jejich likvidace Příčky mezi wc na chlapeckých a dívčích toaletách u jídelny musí být odnímatelné Výměna wc mís včetně veškerých přívodů, příslušenství a včetně antibakteriálních klozetových prkének, oprava sprchového koutu v kuchyni Výměna pisoáru včetně ventilu na chlapeckých toaletách u jídelny Zhotovitel před realizací nabídne výběr protiskluzové dlažby s minimální nasákavostí a glazovaných obkladů (kvalita dlažby a obkladů bude odpovídat uvedeným prostorám) Výše obkladu na stěnách u toalet 2m Nutná výměna kovových zárubní a jednokřídlých dveří V případě bouracích prací na chodbách je třeba uvést vše do původního stavu Rekonstruované prostory budou kompletně vymalovány, radiátory opatřeny novým nátěrem Dodavatel provede závěrečný úklid Nedílnou součástí opravy je provedení zkoušky těsnosti kanalizace a tlaku potrubí Dodavatel bude dodržovat platné normy, předpisy bezpečnosti práce a požární předpisy Technická specifikace |
| --- |
|  | Zkrácený popis / Varianta | M.j. | Množství |
|  | Rozměry |  |  |
|  | Stěny a příčky |  |  |
|  | Příčky z odnímatelných desek /kabinky/ | m2 |  |
|  | Úprava povrchů vnitřní |  |  |
|  | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny | m2 | 42,000 |
|  | včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu |  |  |
|  | Keraštuk na stěnách , ručně | m2 | 42,000 |
|  | tloušťka vrstvy 2,5 mm |  |  |
|  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |
|  | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 5 cm | m2 | 34,000 |
|  | Výplně otvorů |  |  |
|  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 3,000 |
|  | včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm |  |  |
|  | Lešení a stavební výtahy |  |  |
|  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 32,000 |
|  | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |
|  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 32,000 |
|  | Bourání konstrukcí |  |  |
|  | Demontáže | kpl | 2,000 |
|  | Nájem bikram s odvozem na skládku | kpl | 2,000 |
|  | Vnitřní kanalizace |  |  |
|  | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 7,000 |
|  | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 12,000 |
|  | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 5,000 |
|  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 21,000 |
|  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,024 |
|  | Vnitřní vodovod |  |  |
|  | Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. | m | 22,000 |
|  | Izolace návleková tl. stěny 9 mm | m | 22,000 |
|  | vnitřní průměr 18 mm |  |  |
|  | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 22,000 |
|  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 22,000 |
|  | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 2,000 |
|  | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 4,000 |
|  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0,166 |
|  | Zařizovací předměty |  |  |
|  | Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.svislý vč.sedátka | soubor | 5,000 |
|  | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé | soubor | 5,000 |
|  | Příslušenství k umyvadlu | soubor | 5,000 |
|  | Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 32, 40 mm | kus | 1,000 |
|  | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 | kus | 3,000 |
|  | Ventil rohový s hadičkou DN 15 x DN 10 | soubor | 6,000 |
|  | Sprchový kout Baterie umyvadlová nástěnná ruční | kus kus | 1,000 5,000 |
|  | Pisoár s automatickým splachovačem, SLP 17 | soubor | 1,000 |
|  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,155 |
|  | Konstrukce truhlářské |  |  |
|  | Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm | kus | 7,000 |
|  | vč.prahu |  |  |
|  | Dveře vnitřní fólie, plné 1kř. 60x197 bílé | kus | 7,000 |
|  | Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných | kus | 3,000 |
|  | Montáž kliky a štítku | kus | 7,000 |
|  | Dveřní kování WC | kus | 3,000 |
|  | Dveřní kování - dle výběru | kus | 4,000 |
|  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,111 |
|  | Podlahy z dlaždic |  |  |
|  | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 62,000 |
|  | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm | m2 | 62,000 |
|  | Dlaždice keramické 15x15 - dle výběru | m2 | 62,000 |
|  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,692 |
|  | Obklady (keramické) |  |  |
|  | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 141,000 |
|  | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm | m2 | 141,000 |
|  | Obkládačka keramická 15x15 | m2 | 141,000 |
|  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1,950 |
|  | Malby |  |  |
|  | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 54,000 |
|  | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 54,000 |
|  | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |
|  | HZS-vypouštění a napouštění rozvodu,nátěr radiátoru | h | 14,000 |
|  | Ostatní přesuny hmot |  |  |
|  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 7 410,000 |
|  | Elektroinstalace |  |  |
|  | Elektroinstalace - cena předběžná | kpl | 1,000 |
|  | Dodávka+montáž |  |  |