Příloha č. 5 Požadovaná technická specifikace plošiny v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: DODÁVKA A MONTÁŽ VERTIKÁLNÍ VENKOVNÍ PLOŠINY.

Technická specifikace a požadavky na provedení plošiny:

- Plně automatické provedení s umístění ploštiny napravo od podesty

- Kotvení pojezdové dráhy na pomocnou nosnou konstrukci upevněnou do základové patky a zavětrováním do obvodové stěny budovy

- Motor plošiny bude umístěn cca 1,6 m nad podlahou horní stanice

- Základní tlačítkové ovládání bude na ovládacím panelu plošiny i ve všech stanicích

- Pro nástup v dolní stanici bude plošina osazena brankou s elektrozámkem.

- V horní stanici bude nainstalována zástěna s brankou na místo demontovaného stávajícího bočního zábradlí.

- Pomocné konstrukce (branky, atd.) budou v provedení žárový zinek (shodně jako stávající podesta a schodiště)

- Plošina bude vybavena nutnými bezpečnostními prvky a manuálním pohonem pro případ poruchy

- Na ovládacím panelu plošiny bude umístěno tlačítko nouzového signálu (siréna) pro přivolání obsluhy nebo pomoci v případě znemožnění provozu (porucha atd.)

- Nosnost plošiny: minimálně 250 kg

- Dolní stanice bude v provedení se zapuštěním

- Tlačítkové ovládání plošiny

- Výška zdvihu s kotvením pojezdové dráhy na nosnou zeď ve zděné šachtě: 2 m

- Počet stanic: 2

- Maximální příkon:	800 W

- Rozměry přepravní desky budou v rozmezí:	1250 x 900 až 1400 x 1100 mm

- Plošina musí splňovat všechny platné normy a předpisy včetně ČSN EN 81-41

- Vnější prostředí instalace, kotvení na pomocnou konstrukci.

- Součástí bude dodávka, montáž, zhotovení elektropřípojky, uvedení do provozu, inicializační revize a zaškolení.

- Součástí dodávky nebude zhotovení patky pro pomocnou nosnou konstrukci a zhotovení nástupního chodníčku